OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zadania jest:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla jednego budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne, wraz                                         z zagospodarowaniem terenu w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, umożliwiające wykonywanie robót budowlanych oraz aplikowania o środki zewnętrzne zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych.

- Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego nad wykonywanymi na podstawie opracowanego projektu robotami, w tym przybycia na budowę na każde żądanie Zamawiającego.

Dokumentacja winna spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów. Zakres i forma opracowań  dokumentacyjnych winna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012 poz 462 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz 1129 tj.).

Opracowana dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami, będzie służyła do opisania przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane. Na Wykonawcy dokumentacji spoczywa więc obowiązek sporządzenia tych opracowań robót zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych tzn., że przedmiot zamówienia winien być opisany        w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych    i zrozumiałych określeń lecz bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń – wtedy wskazaniu takiemu winny towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku w opisie powinny znaleźć się określenia precyzujące wymogi w odniesieniu do dopuszczalnego zakresu „równoważności”. Zapis powyższy zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu, równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia na realizację zaprojektowanego zadania oraz zasadzie uczciwej konkurencji.

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

- Opracować mapy do celów projektowych wraz z niwelacją terenu                     i uzupełnieniem ewentualnych brakujących na mapie obiektów lub urządzeń podziemnych   i  nadziemnych.

- Wykonać badania geologiczne dla potrzeb inwestycji.

- Opracować projekt budowlany w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 3 Ustawy  Prawo budowlane oraz projekt  wykonawczy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w wersji papierowej, w ilości:

- projekt budowlany z opiniami, uzgodnieniami, inwentaryzacją drzew, dokumentacją geotechniczną i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz projekt wykonawczy – 6 egz.

- kosztorys inwestorski obejmujący zakresem roboty zgodne z opracowaną dokumentacją projektową – 2 egz.

- przedmiary robót obejmujące zakresem roboty zgodne z opracowaną dokumentacją projektową – 2 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych objętych projektem – 3 egz.

d) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 2 egz.

e) wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę – 2 egz.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa  powinna być opracowana w sześciu egzemplarzach( przedmiary i kosztorysy w 2 egz.) oraz w spójnej wersji   elektronicznej na CD w formacie pdf. ( 2 szt.).

- Przedłożyć oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i zasadami wiedzy technicznej i że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Przedłożyć oświadczenie, że dobrane w projekcie materiały i urządzenia dostępne są u co najmniej 3 producentów.

- Do bezpłatnej aktualizacji kosztorysów przez okres 3 lat od daty odbioru dokumentacji technicznej.

III. Lokalizacja budynku:

- budynek  przy ul. Źródlanej 1  w lokalizacji działek nr 13/62, 13/2, 13/1

- Budynek powinien być z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, centralnego ogrzewania - węglowe indywidualne dla każdego mieszkania oraz przyłączeniami: wodociągowym, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, zagospodarowania terenu  oraz drogą wewnętrzną.

- Obiekt zaprojektować należy w tradycyjnej technologii murowanej                     ze ścianami murowanymi z bloczków silikatowych z udziałem elementów żelbetonowych. W strefie cokołowej i piwnic z bloczków betonowych.                    W piwnicach zlokalizować należy pomieszczenia techniczne                               i gospodarcze.

- Budynek przy ul. Źródlanej 1 zgodnie z załącznikiem