|  | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Skarżysko - Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna dla projektu pn. |
| --- | --- |
|  | TEREN REKREACYJNY NA DZIAŁCE 52/2 |
|  | ADRES BUDOWY: Gmina Skarżysko – Kamienna GRUPA ROBÓT: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane AUTOR: Ilona Franczyk Skarżysko - Kamienna, 21 styczeń 2020 r. |

1. SPIS TREŚCI                                                                                                                    2

2. CZĘŚĆ OPISOWA	3

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.	3

2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego objętego projektem.	3

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót budowlanych.	3

2.3.1. Zakres prac budowlanych i dostaw i montażu.	3

2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji „Teren rekreacyjny na działce 52/2”.	3

Teren  planowanej inwestycji stanowią nie zagospodarowane grunty należące do Gminy Skarżysko - Kamienna. Teren działki 52/2 przy skrzyżowaniu ul. Pułaskiego z ul. Kochanowskiego.	3

2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).	4

2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.	4

2.3.5.  Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe  budowy  „Teren rekreacyjny na działce 52/2”.	8

„Teren rekreacyjny na działce 52/2”.	8

2.4. Opis wymagań Zamawiającego.	8

2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.	9

2.5.1. Przedmiot prac projektowych.	9

2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.	10

2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.	10

3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.	11

3.1. Zestawienie kosztów budowy Teren rekreacyjny na działce 52/2.	11

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA	12

# 2. CZĘŚĆ OPISOWA

## 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla  wykonania zagospodarowania dla zadania pn.:

„Teren rekreacyjny na działce 52/2”.

## 2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego objętego projektem.

| CHARAKTER OBIEKTU | Działka nie zagospodarowana |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA | Skarżysko – Kamienna, Skrzyżowanie ul. Pułaskiego i ul. Kochanowskiego |
| LOKALIZACJA EWIDENCYJNA | Działka nr: 52/2 obręb 3 Place ark. 18 |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Gruntowa, zadrzewiona |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA | Działka nieuzbrojona |

## 2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót budowlanych.

### 2.3.1. Zakres prac budowlanych i dostaw i montażu.

| Lp. | Nazwa zadania | Lokalizacja (Działka) | Zakres rzeczowy (dostawa, montaż, budowa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teren rekreacyjny na działce 52/2 | Dz. Nr 52/2 Osiedle Place przy skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Kochanowskiego | ułożenie nawierzchni z kostki brukowej pow. ok 39 mb dostawa i montaż stolika do gry w szachy/warcaby miejscem dla 4 osób, dostawa i montaż plenerowej gry w klasy dla dzieci, dostawa i montaż ławek parkowych 5 szt., dostawa i montaż koszy na śmieci 5 szt., dostawa i montaż kwietników 10 szt., dostawa i montaż tablicy ogłoszeń 1 szt., dostawa i montaż budek dla ptaków 5 szt., kamera monitoringu wizyjnego 1 szt.,, dostawa i montaż lamp parkowych 4 szt., wycinka drzew, niwelacja terenu. |

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie dostawę i montaż w/w elementów wraz z zagospodarowaniem terenu w strefie bezpiecznej.

### 2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji „Teren rekreacyjny na działce 52/2”.

### Teren  planowanej inwestycji stanowią nie zagospodarowane grunty należące do Gminy Skarżysko - Kamienna. Teren działki 52/2 przy skrzyżowaniu ul. Pułaskiego z ul. Kochanowskiego.

Zakres interwencji dla inwestycji:

„Teren rekreacyjny na działce 52/2” uwzględnia:

- opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej rzeczową realizację zadań

- wykonanie zadań zgonie z opracowaną dokumentacją i uzyskanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem

### 2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).

Wykonanie robót ma uatrakcyjnić osiedle dla osób w pełnym przedziale wiekowym, zapewniając miejsca do rekreacji, gier i zabaw.

Zaplanowano umieszczenie plenerowej gry w klasy dla dzieci o pow. , stolika do gry               w szachy/warcaby dla 4 osób.

Dodatkowo zaplanowano umieszczenie w projektowanym kompleksie pięciu ławek  parkowych, tablicy ogłoszeniowej, pięciu koszy na śmieci, dziesięciu donic oraz pięciu budek dla ptaków.

Ponadto zostanie wykonany monitoring oraz zostaną postawione 4 lampy parkowe.

Na terenie przewidziano również miejsca parkingowe.

Wszystkie w/w urządzenia winny być przystosowane do warunków parkowych odpornych na wilgoć i wiatr oraz posiadać stosowne atesty.

### 2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

W programie Funkcjonalno-Użytkowym – jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i urządzeń – to podane zostały one jedynie jako przykładowe w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie muszą być spełnione by mogły być użyte w czasie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

DOSTAWA I MONTAŻ GRY PLENEROWEJ W KLASY 1szt.

Moduł gry w klasy wykonany 18 płyt gumowych z płyt SBR/nakładki EPDM. Moduł gry idealnie łączy gimnastykę ze świetną zabawą. Stonowane barwy tła zestawione z kontrastującym wypełnieniem płyt. Kolory są stabilizowane oraz odporne na warunki atmosferyczne. Cyfry wtopione w okręgi wypełnione barwami w masie granulatem EPDM. Montaż płyt oraz obrzeży za pomocą karbowanych kołków. Przed wyłożeniem modułu należy przygotować podbudowę (kruszywo/beton/kostka brukowa). Moduł musi posiadać certyfikaty na zgodność z obowiązującymi normami polskimi i europejskimi, co potwierdzi, że spełnia wymagania bezpieczeństwa.

Charakterystyka urządzenia:

- wymiary całego modułu (18 elementów) min.: 3,5 x 1,0 m,

- grubość płyt min.: 30 mm,

- WBU: 1,3 m,

- nawierzchnia: wg obowiązującej normy  PN EN 1177.

Materiały konstrukcyjne:

- płyty SBR/nakładki EPDM,

- karbowane łączniki,

- bezpieczne obrzeża gumowe.

DOSTAWA I MONTAŻ BETONOWY STOLIK DO GRY W SZACHY/WARCABY 1szt.

Stolik betonowy do gry w szachy z miejscami dla czerech osób wykonany z betonu, gresu mrozoodpornego, aluminium i drewna impregnowanego. Przeznaczony do gry zarówno dla dzieci starszych, młodzieży i osób dorosłych. Jest znakomitym uzupełnieniem placów zabaw i siłowni plenerowych. Stanowi doskonałą formę zabawy we wspólnym gronie i przyczynia się do integracji społecznej.

Urządzenie spełniać musi wymogi polskiej normy i posiadać atesty i certyfikaty  dla tego typu urządzeń.

Charakterystyka urządzenia:

- wymiary całkowite urządzenia: 2 x 2m,

- wysokość całkowita urządzenia: 0,8m,

- wysokość krzesełka: 0,44m,

- szerokość blatu: 09m,

- szerokość krzesełka: 0,4m,

- grubość listew: 4cm (kolorystyka listew zbliżona do istniejących listew ławek parkowych),

- grubość blatu: 6cm,

- liczba użytkowników – 4 os.

Materiały konstrukcyjne:

- elementy betonowe z betonu zbrojonego stalą i mikrozbrojeniem,

- elementy betonowe w kolorze do uzgodnienia

- blat wykonany z betonu wykończony płytkami z mrozoodpornego gresu, impregnowany lakierem ochronnym, obrzeża aluminiowe,

- listwy sosnowe malowane dwukrotnie lakierobejcą,

- do łączenia elementów zastosowano śruby nierdzewne,

- urządzenie montowane przez zabetonowanie elementów kotwiących.

DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWKI Z OPARCIEM 5 szt.

Ławka betonowa z oparciem do wkopania lub postawienia i drewnianym siedziskiem.

Charakterystyka urządzenia:

- długość siedziska min.: 170 cm,

- długość całkowita min.: 190 cm,

- wysokość siedziska min.: 41 cm,

- wysokość całkowita min.: 76 cm,

Głębokość siedziska min.: 40 cm.

Materiały konstrukcyjne:

- szybkowiążący cement portlandzki klasy 42,5 R,

- listwy drewniane o grubości min. 4 cm malowane dwukrotnie lakierobejcą,

- konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo,

- montaż wg systemu producenta.

DOSTAWA I MONTAŻ KOSZY NA ŚMIECI 5 szt.

Kosz na śmieci ozdobny na żeliwnych nogach. Wykonany z materiałów odpornych na działanie czynników zewnętrznych oraz zniszczenie.

Charakterystyka:

- wysokość całkowita urządzenia min.: 100 cm,

- kolor czarny,

- pojemność około 30 l.

Materiały konstrukcyjne:

- żeliwna noga w ozdobnym kształcie,

- kubeł na śmieci i daszek stalowy ocynkowany, pomalowany proszkowo,

- montaż poprzez zabetonowanie słupka  podożu.

DOSTAWA I MONTAŻ DONIC 10 szt.

Donice łukowe betonowe.

Materiały konstrukcyjne:

Kamień płukany, grysy.

Charakterystyka :

- wysokość min.: 40 cm,

- długość min.: 157 cm,

- szerokość min.: 40 cm.

DOSTAWA I MONTAŻ BUDKA LĘGOWA DLA PTAKÓW 5 szt.

Trwała budka lęgowa dla ptaków z wysokiej jakości drewna , wyposażona w uchwyt do zawieszenia. Dostosowana do zakładania gniazd przez ptaki a także do ich ochrony przed drapieżnikami. Skrzynka obudowana z każdej strony posiada daszek.

Charakterystyka:

- wysokość całkowita z uchwytem mocującym min.: 30,5 cm,

- wysokość budki min.: 20 cm,

- szerokość całkowita z daszkiem min.: 14 cm,

- głębokość budki min.: 9,5 cm,

- średnica otworu wlotowego min.: 3 cm,

- kolor naturalne drewno zabezpieczone lakierobejcą.

Materiały konstrukcyjne:

- drewno wysokiej jakości zabezpieczone lakierobejcą,

- montaż poprzez zawieszenie na drzewie.

DOSTAWA I MONTAŻ TABLICA OGŁOSZEŃ 1 szt.

Stalowa informacyjna, ogłoszeniowa.

Charakterystyka:

- wysokość całkowita min.: 250 cm,

- szerokość min.: 108 cm,

- powierzchnia ekspozycji min.: 120 x 100 cm.

Materiały konstrukcyjne:

- elementy stalowe: malowane proszkowo podkładem cynkowym,

- powierzchnia ekspozycji: płyta OSB lub blacha stalowa ocynkowana

- montaż: zabetonowanie przedłużonej części słupka.

ZAKUP DOSTAWA I MONTAŻ LAMP PARKOWYCH 4 SZT.

Lampy LED. Słup zakotwiony w fundamencie.

Dane techniczne:

- Montaż oprawy LED na wysięgniku z zakończeniem o wymiarach nie mniejszych niż: ø 60 x 90mm,

- Stopień ochrony nie mniejszy niż: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego,

- Materiał: stop aluminium, anodowany

- Kolor: inox

- Układ optyczny: soczewka z PMMA

- Liczba diod: 12 dla 24W, 36W

- słup aluminiowy anodowany inox - czarny z zabezpieczeniem elastomerem z kluczem do wnęki słupa aluminiowego - imbusowym

- fundament.

ZAKUP I MONTAŻ KAMERY MONITORINGU WIZYJNEGO 1 SZT.

Parametry kamer, które będą obsługiwane przez Miejskie Centrum Monitoringu.

Szczegółowy wykaz kamery i osprzętu:

- Przetwornik rozmiarów co najmniej 1/2.8’’ ze skanowaniem progresywnym CMOS

- Tryb wyświetlania w formacie 4:3 lub 16:9

- Aktywna liczba pikseli nie mniej niż 2048 (H) x 1536 (V)

- Wbudowany adaptacyjny doświetlacz IR typu 850nm o zasięgu co najmniej 50 metrów dla 0 lux oraz co najmniej 30 metrów dla temperatury otoczenia -25°C

- Minimalne natężenie światła 0.04 lux dla F1.3 w trybie kolorowym oraz 0 lux dla F1.3 w trybie monochromatycznym przy włączonym IR

- Maksymalna ilość generowanych klatek na sekundę na poziomie co najmniej 30 z WDR 100dB

- Maksymalna ilość generowanych klatek na sekundę na poziomie co najmniej 20 z WDR 120dB

- Zakres dynamiczny na poziome co najmniej 67dB

- Zakres dynamiczny typu WDR na poziomie co najmniej 120dB – nie dopuszcza się funkcji DWDR

- Możliwość redukcji rozdzielczości do poziomu co najmniej 768 x 432 lub niższej

- Wbudowany obiektyw z funkcją motozoom i autofocus oraz P-Iris w zakresie od 3 mm dla F1.3 lub mniej do 9 mm lub więcej dla F1.3

- Kąt widzenia w zakresie od 32° lub węziej do 98° lub szerzej

- Praca w oparciu o kompresje obrazu H.264 oraz MJPEG

- Kamera musi posiadać możliwość generowania co najmniej 2 niezależnych strumieni wideo

- Wbudowana możliwość konfiguracji: kompresji i ustawień ilości klatek na sekundę, formatu strumienia, interwału pomiędzy klatkami kluczowymi, poziomu kompresji i ilości klatek na sekundę dla scen bez ruchu

- Wbudowana sprzętowa detekcja ruchu wraz klasyfikacją obiektów – co najmniej pojazdów i ludzi

- Wbudowana analiza ruchu wraz z możliwością: wybrania stref działania detekcji, definiowania jak bardzo musi zmienić się pojedynczy piksel by był zakwalifikowany jako ruch w strefie działania detekcji ruchu, określenie ilości pikseli, które muszą ulec zmianie (np. w procentach) zanim zostanie to zakwalifikowane jako ruch w strefie

- Możliwość tworzenia niezależnych stref detekcji ruchu na poziomie co najmniej 40

- Wbudowana, adaptacyjna i samoucząca się scenerii pracy analiza obrazu oparta po poniższe zasady pracy:

Kamera musi umożliwiać konfigurację co najmniej 30 różnych reguł (zdarzeń) analizy wideo.

Użytkownik musi mieć możliwość wyboru tzw. obszaru detekcji lub obszar zainteresowania (ROI – Region of Interest) w polu widzenia kamery.

Kamera po wyborze obszaru detekcji musi posiadać algorytm pozwalający na samouczenie się scenerii pracy kamery w celu zwiększenia poziomu i prawidłowości detekcji zdarzeń.

Zestaw wbudowanych reguł analizy wideo musi obejmować co najmniej: detekcję obiektu w obszarze zainteresowania, wejście obiektu w obszar zainteresowania, wyjście obiektu z obszaru zainteresowania, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie tzw. wirtualnych murów, detekcja kierunku poruszania się obiektu, tzw. wałęsanie się obiektu czyli przebywanie w obszarze zainteresowania dłużej niż, zdefiniowana liczba obiektów w obszarze zainteresowania, liczba obiektów poniżej lub powyżej danego progu liczbowego, sabotaż kamery

- Możliwość zapisu danych wideo na kartach SD z możliwością odtworzenia materiału nagranego poprzez interfejs sieciowy kamery lub poprzez bezpośredni odczyt karty SD.

- W ramach nagrywania na kartę SD kamera musi posiadać możliwość rejestracji pełnej rozdzielczości pracy kamery tj. 2048x1536

- Elektroniczna kontrola migawki w zakresie od co najmniej 1/6 do 1/8000 sekundy

- Automatyczna i ręczna kontrola przesłony

- Automatyczny i ręczny tryb dzień/noc

- Automatyczny i ręczny balans bieli

- Możliwość dostosowania kompensacji światła tylnego

- Możliwość tworzenia co najmniej 35 stref prywatności

- Wbudowane wejście i wyjście audio z kompresją audio opartą o co najmniej jedną metodę kompresji G.711 lub G.726

- Wbudowane wejście i wyjście alarmowe

- Wbudowany dedykowany do konfiguracji port USB

- Obudowa wykonana ze stopu aluminium o wandaloodporności IK10

- Wbudowany slot na karty SD/SDHC/SDXC o pojemności co najmniej 256GB

- Możliwość zasilania poprzez VDC, VAC, PoE zgodnie z IEEE802.3af

- Temperatura pracy w zakresie od -35°C lub niższejdo co najmniej +50°C

- Kamera musi posiadać pamięć na której zapisane będą ustawienia kamery, które nie ulegną utracie w sytuacji awarii zasilania lub jej nieużywania

- Certyfikacje: UL, cUL, CE, ROHS, WEEE, RCM, UL 60950-1, CSA 60950-1, IEC/EN 60950-1, IEC 62471, UL/CSA/IEC 60950-22, EN 55022 Klasa B

- Certyfikacja IP 66 lub wyższa

Co najmniej 36 miesięcy gwarancji producenta kamery

Oprogramowanie jako element dostawy.

Dostarczane oprogramowanie musi być tożsame z obecnie wykorzystywanym przez Urząd Miasta w Skarżysku – Kamiennej – w ramach dostawy każdej kamery, należy dostarczyć licencję oprogramowania Avigilon Control Center w wersji Enterprise.

Przed montażem punktów kamerowych, Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające zgodność montowanych urządzeń ze specyfikacja określoną przez Zamawiającego a także, żeponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z 1997 roku z późn. zm.).

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI (wg. załączonego rysunku)

Przygotowanie podłoża oraz ułożenie chodnika i miejsc postojowych                    o wymiarach 5 x 2,3 m z kostki brukowej bez fazowej. Przewidzieć należy ułożenie nawierzchni na podbudowie z założeniem zakończenia obrzeżem 6 cm i grubością kostki betonowej 8 cm. Kostka koloru grafitowego (ewentualnie szarego).

Należy uwzględnić istniejącą zieleń - drzewa przy prowadzeniu chodnika minimalizując konieczność wycinki starszych drzew.

### 2.3.5.  Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe  budowy  „Teren rekreacyjny na działce 52/2”.

### „Teren rekreacyjny na działce 52/2”.

| CHARAKTER OBIEKTU | Miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku z urządzeniami zabawowymi wraz z zagospodarowaniem terenu. |
| --- | --- |
| ILOŚĆ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH | 4 |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Kostka brukowa bezfazowa |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA | Linia oświetleniowa dla potrzeb zadania, monitoring |
| ELEMENTY DODATKOWE | Elementy małej architektury |

## 2.4. Opis wymagań Zamawiającego.

Zamawiający wymaga:

- zgodności projektów z obowiązującymi przepisami prawa i normami;

- kompletności dokumentacji;

- zachowania praw osób trzecich;

- zapewnienia okresu eksploatacji nie mniejszego niż 10 lat;

- wykonania informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz);

- opracowania przez Wykonawcę projektu wykonawczego i uzyskania dla niego wymaganych przepisami uzgodnień, zgód i pozwoleń.

- opracowania:

- projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót.

Wykonawca jest zobowiązany:

- zrealizować przedmiot zamówienia spełniający wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz. 1186 tj. ze zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- stosować reguły wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tj. ze zm.).

## 2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.

### 2.5.1. Przedmiot prac projektowych.

Zamawiający oczekuje, że wykonawca w ramach zamówienia:

- dokona:

- rozeznania obecnego stanu,

- uzyskania decyzji celu publicznego o ile będzie ona konieczna,

- uzgodnień w zakresie zmiany przebiegu instalacji,

- szczegółowego przedmiaru robót,

- oraz innych niezbędnych działań dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- uzyska:

- komplet dokumentów do celów projektowych na cały zakres inwestycji,

- potwierdzenie braku sprzeciwu w zakresie złożonego do organu zgłoszenia robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę,

- inne uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami.

- Przygotuje:

- wniosek o zgłoszeniu robót budowlanych/ o pozwoleniu na budowę,

- oraz inne niezbędne dokumenty i wystąpienia dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykona:

- projekty wykonawcze, niezbędne do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia,

- kosztorys inwestorski w 1 egz. sporządzony zgodnie                                z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.                     w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                         w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. u. 2004, Nr 130, poz. 1389) dla całego zakresu inwestycji,

- Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- oraz inne niezbędne dokumenty dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- będzie prowadzić nadzór autorski.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego:

- oświadczenia o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- konsultacji i wnoszenia swoich uwag na każdym etapie prac organizacyjnych i projektowych,

- wglądu do dokumentów uzyskiwanych przez Wykonawcę oraz sprawdzania postępu prac.

### 2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.

- Projekty wykonawcze wykonane w 2 egz. na mapie do celów projektowych                     w skali 1:1000.

- Przedmiar robót - szczegółowy, z określeniem sposobu wyliczeń liczby poszczególnych pozycji.

- Kosztorys inwestorski w 1 egz. sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod               i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. u. 2004, Nr 130, poz. 1389).

- Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

## 2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.

- Termin wykonania zamówienia – 45 dni od daty podpisania umowy.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych prac projektowych jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obydwie strony.

- Protokół zdawczo - odbiorczy stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy na Zamawiającego. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania prac projektowych i wystawieniu przez  Wykonawcę faktury z uwzględnieniem danych zawartych w umowie.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie prac projektowych nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych wraz z protokołem odbioru potwierdzającymi wykonanie pracy przez Wykonawcę.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę. Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym,

- projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy.

# 3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.

### 3.1. Zestawienie kosztów budowy Teren rekreacyjny na działce 52/2.

# 4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

Projekty oraz działania dotyczące niniejszego zadania winny spełniać wymagania określone w:

A. następujących przepisach rangi ustawowej:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. 2019 r., poz. 1815 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane - Dz.U.2019 poz. 1186 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz.U.2019 r., poz. 266 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji - Dz.U.2015r., poz. 1483 tj.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności –Dz.U.2019r., poz. 155 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej -  Dz. U.2019 r.,  poz. 1372 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne –Dz.U.2019 r., poz. 755 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody – Dz.U.2019 r., poz. 1815 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach –Dz.U.2018r., poz. 992 tj. ze zm.

B. rozporządzeniach branżowych:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -  Dz.U.2017r., poz. 2285 tj. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U.2010r., Nr 109, poz. 719 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej - Dz.U.2015r., poz. 2117.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym - Dz.U.2015r., poz. 2332.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania - Dz.U.2004r., Nr 237, poz. 2375. ze zm.

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą - Dz.U.2002r., Nr 241, poz. 2077. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Dz.U.2007r., Nr 143 poz. 1002 ze zm.

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U.2003r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009r. Dz.U.2009r., Nr 124 poz. 1030 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz.U.2003r., Nr 120, poz. 1126. ze zm.

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. u. 2004, Nr 130, poz. 1389).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz.U.2010r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz. U.2013r., poz. 1129 tj. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego - Dz.U.2001r., Nr 138, poz. 1554. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie - Dz.U.1995r., Nr 25, poz. 133 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz.U.2012r., poz. 1031 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - Dz.U.2014r., poz. 112 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U.2012r., poz. 462 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - Dz.U.2002r., Nr 108 poz. 953 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U.2014r., poz. 1278 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę - Dz.U.2016r., poz. 1493 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego - Dz.U.2003r., Nr 120 poz. 1134 ze zm.

C. normach określających zasady projektowania i wykonawstwa

- PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

- PN-B-II213: Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.

- PN-B-11113: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-0448 I: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- EN 16630:2015 certyfikat zgodności z  normą europejską dotyczący urządzeń fitness zewnętrznych

- PN-EN 1176-1: 2009 informująca, że pod urządzeniami była nawierzchnia amortyzująca upadek, a więc: darń, kora, trociny, piasek i drobny żwir.

- PN-EN 1090, która odnosi się do grupy norm związanych z projektowaniem i produkcją elementów konstrukcji nośnych ze stali i aluminium.

D. innych przepisów i wytycznych:

- Wytyczne techniczne G-3.1, Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGiK, Warszawa 2007.