|  | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Skarżysko - Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna dla projektu pn. |
| --- | --- |
|  | TEREN REKREACYJNY NA DZIAŁCE 52/2 |
|  | ADRES BUDOWY: Gmina Skarżysko – Kamienna GRUPA ROBÓT: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane AUTOR: Ilona Franczyk Skarżysko - Kamienna, 21 styczeń 2020 r. |

1. SPIS TREŚCI                                                                                                                    2

2. CZĘŚĆ OPISOWA	3

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.	3

2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego objętego projektem.	3

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót budowlanych.	3

2.3.1. Zakres prac budowlanych i dostaw i montażu.	3

2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji „Teren rekreacyjny na działce 52/2”.	3

Teren  planowanej inwestycji stanowią nie zagospodarowane grunty należące do Gminy Skarżysko - Kamienna. Teren działki 52/2 przy skrzyżowaniu ul. Pułaskiego z ul. Kochanowskiego.	4

2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).	4

2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.	4

2.3.5.  Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe  budowy  „Teren rekreacyjny na działce 52/2”.	9

„Teren rekreacyjny na działce 52/2”.	9

2.4. Opis wymagań Zamawiającego.	9

2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.	10

2.5.1. Przedmiot prac projektowych.	10

2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.	11

2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.	11

3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.	12

3.1. Zestawienie kosztów budowy Teren rekreacyjny na działce 52/2.	12

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA	12

# 2. CZĘŚĆ OPISOWA

## 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla  wykonania zagospodarowania dla zadania pn.:

„Teren rekreacyjny na działce 52/2”.

## 2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego objętego projektem.

| CHARAKTER OBIEKTU | Działka nie zagospodarowana |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA | Skarżysko – Kamienna, Skrzyżowanie ul. Pułaskiego i ul. Kochanowskiego |
| LOKALIZACJA EWIDENCYJNA | Działka nr: 52/2 obręb 3 Place ark. 18 |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Gruntowa, zadrzewiona |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA | Działka nieuzbrojona |

## 2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót budowlanych.

### 2.3.1. Zakres prac budowlanych i dostaw i montażu.

| Lp. | Nazwa zadania | Lokalizacja (Działka) | Zakres rzeczowy (dostawa, montaż, budowa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teren rekreacyjny na działce 52/2 | Dz. Nr 52/2 Osiedle Place przy skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Kochanowskiego | ułożenie nawierzchni z kostki brukowej pow. ok 365 m2 dostawa i montaż stolika do gry w szachy/warcaby miejscem dla 4 osób, dostawa i montaż plenerowej gry w klasy dla dzieci, dostawa i montaż ławek parkowych 4 szt., dostawa i montaż koszy na śmieci 2 szt., dostawa i montaż donic betonowych 5 szt., dostawa i montaż tablicy ogłoszeń 1 szt., dostawa i montaż budek dla ptaków 3 szt., ułożenie rur osłonowych pod przyszłą lokalizację kamer (3 szt.,) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, dostawa i montaż lamp parkowych 1 szt., ułożenie rur osłonowych pod przyszłą lokalizację lamp oświetleniowych (3 szt.) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, wycinka drzew, plantowanie terenu. |

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie dostawę i montaż w/w elementów wraz z zagospodarowaniem terenu w strefie bezpiecznej.

### 2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji „Teren rekreacyjny na działce 52/2”.

### Teren  planowanej inwestycji stanowią nie zagospodarowane grunty należące do Gminy Skarżysko - Kamienna. Teren działki 52/2 przy skrzyżowaniu ul. Pułaskiego z ul. Kochanowskiego.

Zakres interwencji dla inwestycji:

„Teren rekreacyjny na działce 52/2” uwzględnia:

- opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej rzeczową realizację zadań

- wykonanie zadań zgonie z opracowaną dokumentacją i uzyskanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem

### 2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).

Wykonanie robót ma uatrakcyjnić osiedle dla osób w pełnym przedziale wiekowym, zapewniając miejsca do rekreacji, gier i zabaw.

Zaplanowano umieszczenie plenerowej gry w klasy dla dzieci o pow., stolika do gry               w szachy/warcaby dla 4 osób.

Dodatkowo zaplanowano umieszczenie w projektowanym kompleksie 4 ławek  parkowych, tablicy ogłoszeniowej, 2 koszy na śmieci, 5 donic oraz 3 budek dla ptaków.

Ponadto zostanie postawiona 1 lampa parkowa oraz zostaną ułożone rury osłonowe pod przyszłą lokalizację lamp oświetleniowych (3 szt.), a także ułożone zostaną rury osłonowe pod przyszłą lokalizację kamer monitoringu (3 szt.). Na terenie przewidziano również miejsca parkingowe.

Wszystkie w/w urządzenia winny być przystosowane do warunków parkowych odpornych na wilgoć i wiatr oraz posiadać stosowne atesty.

### 2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

W programie Funkcjonalno-Użytkowym – jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i urządzeń – to podane zostały one jedynie jako przykładowe w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie muszą być spełnione by mogły być użyte w czasie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

DOSTAWA I MONTAŻ GRY PLENEROWEJ W KLASY 1szt.

Elementy gry wykonane z masy termoplastycznej. Masa ta zawiera żywicę organiczną wzbogaconą o kruszywa i pigmenty nadające jej odpowiednią jaskrawość barw. Aplikacja zgodnie z zaleceniami producenta. Materiał trwały i odporny                      na warunki atmosferyczne: promieniowanie UV, wodę, wysoką i niską temperaturę. Materiał spełniać musi wymogi polskiej normy i posiadać atesty i certyfikaty  dla tego typu urządzeń.

Charakterystyka urządzenia:

- wymiary całego modułu min.: 90 x 240 m,

- nawierzchnia: wg zaleceń producenta,

- montaż wg zaleceń producenta.

Materiały konstrukcyjne:

- masa termoplastyczna, prefabrykowana, kompatybilna ze wszystkimi typami nawierzchni asfaltowych, dopuszczalna aplikacja na nawierzchniach typu: kostka brukowa bez fazowa, odporna na warunki atmosferyczne.

DOSTAWA I MONTAŻ BETONOWY STOLIK DO GRY W SZACHY/WARCABY 1szt.

Stolik betonowy do gry w szachy z miejscami dla czerech osób wykonany z betonu, gresu mrozoodpornego, aluminium i drewna impregnowanego. Przeznaczony do gry zarówno dla dzieci starszych, młodzieży i osób dorosłych. Jest znakomitym uzupełnieniem placów zabaw i siłowni plenerowych. Stanowi doskonałą formę zabawy we wspólnym gronie i przyczynia się do integracji społecznej.

Urządzenie spełniać musi wymogi polskiej normy i posiadać atesty i certyfikaty  dla tego typu urządzeń.

Charakterystyka urządzenia:

- wymiary całkowite urządzenia: 2 x 2m,

- wysokość całkowita urządzenia: 0,8m,

- wysokość krzesełka: 0,44m,

- szerokość blatu: 09m,

- szerokość krzesełka: 0,4m,

- grubość listew: 4cm (kolorystyka listew zbliżona do istniejących listew ławek parkowych),

- grubość blatu: 6cm,

- liczba użytkowników – 4 os.

Materiały konstrukcyjne:

- elementy betonowe z betonu zbrojonego stalą i mikrozbrojeniem,

- elementy betonowe w kolorze do uzgodnienia

- blat wykonany z betonu wykończony płytkami z mrozoodpornego gresu, impregnowany lakierem ochronnym, obrzeża aluminiowe,

- listwy sosnowe malowane dwukrotnie lakierobejcą,

- do łączenia elementów zastosowano śruby nierdzewne,

- urządzenie montowane przez zabetonowanie elementów kotwiących.

DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWKI Z OPARCIEM 4 szt.

Ławka betonowa z oparciem do wkopania lub postawienia i drewnianym siedziskiem.

Charakterystyka urządzenia:

- długość siedziska min.: 170 cm,

- długość całkowita min.: 190 cm,

- wysokość siedziska min.: 41 cm,

- wysokość całkowita min.: 76 cm,

Głębokość siedziska min.: 40 cm.

Materiały konstrukcyjne:

- szybkowiążący cement portlandzki klasy 42,5 R,

- listwy drewniane o grubości min. 4 cm malowane dwukrotnie lakierobejcą,

- konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo,

- montaż wg systemu producenta.

DOSTAWA I MONTAŻ KOSZY NA ŚMIECI 2 szt.

Kosz na śmieci na żeliwnych nogach.

Charakterystyka urządzenia:

- wymiary urządzenia min.: 0,43 x 0,43 m,

- wysokość całkowita urządzenia min.: 0,8 m,

- pojemność około 30 l.

- wkład do kosza

Materiały konstrukcyjne:

- żeliwna noga w ozdobnym kształcie,

- wkład z blachy 0,5 mm ocynkowanej,

- obudowa z deseczek drewnianych pomalowanych lakierobejcą.

DOSTAWA I MONTAŻ DONIC 5 szt.

Donice łukowe betonowe.

Materiały konstrukcyjne:

Kamień płukany, grysy.

Charakterystyka :

- wysokość min.: 40 cm,

- długość min.: 157 cm,

- szerokość min.: 40 cm.

DOSTAWA I MONTAŻ BUDKA LĘGOWA DLA PTAKÓW 3 szt.

Trwała budka lęgowa dla ptaków z wysokiej jakości drewna , wyposażona w uchwyt do zawieszenia. Dostosowana do zakładania gniazd przez ptaki a także do ich ochrony przed drapieżnikami. Skrzynka obudowana z każdej strony posiada daszek.

Charakterystyka:

- wysokość całkowita z uchwytem mocującym min.: 30,5 cm,

- wysokość budki min.: 20 cm,

- szerokość całkowita z daszkiem min.: 14 cm,

- głębokość budki min.: 9,5 cm,

- średnica otworu wlotowego min.: 3 cm,

- kolor naturalne drewno zabezpieczone lakierobejcą.

Materiały konstrukcyjne:

- drewno wysokiej jakości zabezpieczone lakierobejcą,

- montaż poprzez zawieszenie na drzewie.

DOSTAWA I MONTAŻ TABLICA OGŁOSZEŃ 1 szt.

Stalowa informacyjna, ogłoszeniowa.

Charakterystyka:

- wysokość całkowita min.: 250 cm,

- szerokość min.: 108 cm,

- powierzchnia ekspozycji min.: 120 x 100 cm.

Materiały konstrukcyjne:

- elementy stalowe: malowane proszkowo podkładem cynkowym,

- powierzchnia ekspozycji: płyta OSB lub blacha stalowa ocynkowana

- montaż: zabetonowanie przedłużonej części słupka.

ZAKUP DOSTAWA I MONTAŻ LAMP PARKOWYCH 1 SZT.

Lampy LED. Słup zakotwiony w fundamencie.

Dane techniczne:

- Montaż oprawy LED na wysięgniku z zakończeniem o wymiarach nie mniejszych niż: ø 60 x 90mm,

- Stopień ochrony nie mniejszy niż: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego,

- Materiał: stop aluminium, anodowany

- Kolor: inox

- Układ optyczny: soczewka z PMMA

- Liczba diod: 12 dla 24W, 36W

- słup aluminiowy anodowany inox - czarny z zabezpieczeniem elastomerem z kluczem do wnęki słupa aluminiowego - imbusowym

- fundament.

BUDOWA ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej 365 m2 (wg. załączonego rysunku)

Przygotowanie podłoża oraz ułożenie ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej bez fazowej. Przewidzieć należy ułożenie nawierzchni na podbudowie                  z założeniem zakończenia obrzeżem 6 cm i grubością kostki betonowej 8 cm. Kostka koloru grafitowego (ewentualnie szarego).

Należy uwzględnić istniejącą zieleń - drzewa przy prowadzeniu chodnika minimalizując konieczność wycinki starszych drzew.

### 2.3.5.  Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe  budowy  „Teren rekreacyjny na działce 52/2”.

### „Teren rekreacyjny na działce 52/2”.

| CHARAKTER OBIEKTU | Miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku z urządzeniami zabawowymi wraz z zagospodarowaniem terenu. |
| --- | --- |
| ILOŚĆ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH | 1 |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Kostka brukowa bez fazowa |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA | Linia oświetleniowa dla potrzeb zadania |
| ELEMENTY DODATKOWE | Elementy małej architektury |

## 2.4. Opis wymagań Zamawiającego.

Zamawiający wymaga:

- zgodności projektów z obowiązującymi przepisami prawa i normami;

- kompletności dokumentacji;

- zachowania praw osób trzecich;

- zapewnienia okresu eksploatacji nie mniejszego niż 10 lat;

- wykonania informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz);

- opracowania przez Wykonawcę projektu wykonawczego i uzyskania dla niego wymaganych przepisami uzgodnień, zgód i pozwoleń.

- opracowania:

- projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót.

Wykonawca jest zobowiązany:

- zrealizować przedmiot zamówienia spełniający wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz. 1186 tj. ze zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- stosować reguły wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tj. ze zm.).

## 2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.

### 2.5.1. Przedmiot prac projektowych.

Zamawiający oczekuje, że wykonawca w ramach zamówienia:

- dokona:

- rozeznania obecnego stanu,

- uzyskania decyzji celu publicznego o ile będzie ona konieczna,

- uzgodnień w zakresie zmiany przebiegu instalacji,

- szczegółowego przedmiaru robót,

- oraz innych niezbędnych działań dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- uzyska:

- komplet dokumentów do celów projektowych na cały zakres inwestycji,

- potwierdzenie braku sprzeciwu w zakresie złożonego do organu zgłoszenia robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę,

- inne uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami.

- Przygotuje:

- wniosek o zgłoszeniu robót budowlanych/ o pozwoleniu na budowę,

- oraz inne niezbędne dokumenty i wystąpienia dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykona:

- projekty wykonawcze, niezbędne do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia,

- kosztorys inwestorski w 1 egz. sporządzony zgodnie                                z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.                     w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                         w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. u. 2004, Nr 130, poz. 1389) dla całego zakresu inwestycji,

- Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- oraz inne niezbędne dokumenty dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- będzie prowadzić nadzór autorski.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego:

- oświadczenia o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- konsultacji i wnoszenia swoich uwag na każdym etapie prac organizacyjnych i projektowych,

- wglądu do dokumentów uzyskiwanych przez Wykonawcę oraz sprawdzania postępu prac.

### 2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.

- Projekty wykonawcze wykonane w 2 egz. na mapie do celów projektowych                     w skali 1:1000.

- Przedmiar robót - szczegółowy, z określeniem sposobu wyliczeń liczby poszczególnych pozycji.

- Kosztorys inwestorski w 1 egz. sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod               i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. u. 2004, Nr 130, poz. 1389).

- Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

## 2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.

- Termin wykonania zamówienia – 45 dni od daty podpisania umowy.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych prac projektowych jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obydwie strony.

- Protokół zdawczo - odbiorczy stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy na Zamawiającego. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania prac projektowych i wystawieniu przez  Wykonawcę faktury z uwzględnieniem danych zawartych w umowie.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie prac projektowych nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych wraz z protokołem odbioru potwierdzającymi wykonanie pracy przez Wykonawcę.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę. Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym,

- projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy.

# 3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.

### 3.1. Zestawienie kosztów budowy Teren rekreacyjny na działce 52/2.

# 4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

Projekty oraz działania dotyczące niniejszego zadania winny spełniać wymagania określone w:

A. następujących przepisach rangi ustawowej:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. 2019 r., poz. 1815 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane - Dz.U.2019 poz. 1186 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz.U.2019 r., poz. 266 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji - Dz.U.2015r., poz. 1483 tj.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności –Dz.U.2019r., poz. 155 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej -  Dz. U.2019 r.,  poz. 1372 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne –Dz.U.2019 r., poz. 755 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody – Dz.U.2019 r., poz. 1815 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach –Dz.U.2018r., poz. 992 tj. ze zm.

B. rozporządzeniach branżowych:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -  Dz.U.2017r., poz. 2285 tj. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U.2010r., Nr 109, poz. 719 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej - Dz.U.2015r., poz. 2117.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym - Dz.U.2015r., poz. 2332.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania - Dz.U.2004r., Nr 237, poz. 2375. ze zm.

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą - Dz.U.2002r., Nr 241, poz. 2077. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Dz.U.2007r., Nr 143 poz. 1002 ze zm.

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U.2003r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009r. Dz.U.2009r., Nr 124 poz. 1030 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz.U.2003r., Nr 120, poz. 1126. ze zm.

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. u. 2004, Nr 130, poz. 1389).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz.U.2010r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz. U.2013r., poz. 1129 tj. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego - Dz.U.2001r., Nr 138, poz. 1554. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie - Dz.U.1995r., Nr 25, poz. 133 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz.U.2012r., poz. 1031 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - Dz.U.2014r., poz. 112 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U.2012r., poz. 462 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - Dz.U.2002r., Nr 108 poz. 953 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U.2014r., poz. 1278 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę - Dz.U.2016r., poz. 1493 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego - Dz.U.2003r., Nr 120 poz. 1134 ze zm.

C. normach określających zasady projektowania i wykonawstwa

- PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

- PN-B-II213: Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.

- PN-B-11113: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-0448 I: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- EN 16630:2015 certyfikat zgodności z  normą europejską dotyczący urządzeń fitness zewnętrznych

- PN-EN 1176-1: 2009 informująca, że pod urządzeniami była nawierzchnia amortyzująca upadek, a więc: darń, kora, trociny, piasek i drobny żwir.

- PN-EN 1090, która odnosi się do grupy norm związanych z projektowaniem i produkcją elementów konstrukcji nośnych ze stali i aluminium.

D. innych przepisów i wytycznych:

- Wytyczne techniczne G-3.1, Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGiK, Warszawa 2007.