|  | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Skarżysko - Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna dla projektu pn. |
| --- | --- |
|  | TEREN REKREACYJNY NA DZIAŁCE 52/2 |
|  | ADRES BUDOWY: Gmina Skarżysko – Kamienna GRUPA ROBÓT: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane AUTOR: Ilona Franczyk Skarżysko - Kamienna, 06 lipiec 2020 r. |

1. SPIS TREŚCI                                                                                                                    2

2. CZĘŚĆ OPISOWA	3

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.	3

2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego objętego projektem.	3

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót budowlanych.	3

2.3.1. Zakres prac budowlanych i dostaw i montażu.	3

2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji „Teren rekreacyjny na działce 52/2”.	4

Teren  planowanej inwestycji stanowią nie zagospodarowane grunty należące do Gminy Skarżysko - Kamienna. Teren działki 52/2 przy skrzyżowaniu ul. Pułaskiego z ul. Kochanowskiego.	4

2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).	4

2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.	4

2.3.5.  Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe  budowy  „Teren rekreacyjny na działce 52/2”.	5

„Teren rekreacyjny na działce 52/2”.	5

2.4. Opis wymagań Zamawiającego.	6

2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.	6

2.5.1. Przedmiot prac projektowych.	6

2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.	7

2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.	8

3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.	8

3.1. Zestawienie kosztów budowy Teren rekreacyjny na działce 52/2.	9

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA	9

# 2. CZĘŚĆ OPISOWA

## 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla  wykonania zagospodarowania dla zadania pn.:

„Teren rekreacyjny na działce 52/2”.

## 2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego objętego projektem.

| CHARAKTER OBIEKTU | Działka nie zagospodarowana |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA | Skarżysko – Kamienna, Skrzyżowanie ul. Pułaskiego i ul. Kochanowskiego |
| LOKALIZACJA EWIDENCYJNA | Działka nr: 52/2 obręb 3 Place ark. 18 |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Gruntowa, zadrzewiona |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA | Działka nieuzbrojona |

## 2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót budowlanych.

### 2.3.1. Zakres prac budowlanych i dostaw i montażu.

| Lp. | Nazwa zadania | Lokalizacja (Działka) | Zakres rzeczowy (dostawa, montaż, budowa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teren rekreacyjny na działce 52/2 | Dz. Nr 52/2 Osiedle Place przy skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Kochanowskiego | wycięcie dzikiego drzewostanu wraz z karczowaniem i utylizacją drzewa 43 szt.; wycinka drzewa gatunek topola osika 1 szt.; niwelacja terenu z zerwaniem darniny 1300 m2, wymiana i ukształtowanie gruntu z zagęszczeniem mechanicznym podłoża 1300 m2, niwelacja i utwardzenie nawierzchni pod kostkę brukową 250 m2-260 m2, oświetlenie terenu: dostawa i montaż lamp fi 500 mm montowanych w trawniku 6-7 szt., ułożenie kabla i rury osłonowej fi 50 mm, 260-300 mb; ułożenie kabla w ziemi 300-350 m; nawiezienie ziemi polnej pod trawnik z rozmieszczeniem i zagęszczeniem 1100 m2; przeprowadzenie rur osłonowych i kabli pod monitoring 120 mb; kompleksowe ułożenie kostki brukowej 250-260 m2; trawnik siany podwójnie z napowietrzeniem gleby, trawa i nawóz frezowany z ziemią mechanicznie 1100 m2; dostawa i montaż ławek parkowych 4 szt. |

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie dostawę i montaż w/w elementów wraz z zagospodarowaniem terenu w strefie bezpiecznej, a także wykonanie krawężników drogowych podkreślających miejsca postojowe od ul. Kochanowskiego.

### 2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji „Teren rekreacyjny na działce 52/2”.

### Teren  planowanej inwestycji stanowią nie zagospodarowane grunty należące do Gminy Skarżysko - Kamienna. Teren działki 52/2 przy skrzyżowaniu ul. Pułaskiego z ul. Kochanowskiego.

Zakres interwencji dla inwestycji:

„Teren rekreacyjny na działce 52/2” uwzględnia:

- opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej rzeczową realizację zadań

- wykonanie zadań zgonie z opracowaną dokumentacją i uzyskanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem

### 2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).

Wykonanie robót ma uatrakcyjnić osiedle dla osób w pełnym przedziale wiekowym, zapewniając miejsca do rekreacji.

Zaplanowano zagospodarowanie terenu poprzez uporządkowanie działki.

Ponadto zostaną zamontowane w trawniku lampy (6-7 szt.) w celu oświetlenia całego terenu oraz zostaną ułożone rury osłonowe pod przyszłą lokalizację kamer monitoringu (120 mb.). Na terenie przewidziano również montaż ławek parkowych (4 szt.) oraz wydzielenie miejsc parkingowych od ul. Kochanowskiego.

Wszystkie w/w urządzenia powinny posiadać stosowne atesty.

### 2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

W programie Funkcjonalno-Użytkowym – jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i urządzeń – to podane zostały one jedynie jako przykładowe w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie muszą być spełnione by mogły być użyte w czasie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

ZAKUP DOSTAWA I MONTAŻ LAMP MONTOWANYCH W TRAWNIKU 6-7 SZT.

Lampy fi 500 mm montowane w trawniku. Lampy najazdowe chodnikowe wandaloodporne. Lampy najazdowe charakteryzujące się przede wszystkim wysoką wytrzymałością oraz odpornością na działanie wody. Wysokiej jakości lampy najazdowe odporne na działanie czynników atmosferycznych.

KOMPLEKSOWE UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ 250-260 m2

Przygotowanie podłoża oraz ułożenie ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej koloru barwy jesieni. Przewidzieć należy ułożenie nawierzchni na stabilizacji betonowej z założeniem zakończenia obrzeżem 6 cm i grubością kostki betonowej 8 cm.

Należy uwzględnić istniejącą zieleń - drzewa przy prowadzeniu chodnika minimalizując konieczność wycinki starszych drzew.

DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWKI Z OPARCIEM 4 szt.

Ławka betonowa z oparciem do wkopania lub postawienia i drewnianym siedziskiem.

Charakterystyka urządzenia:

- długość siedziska min.: 170 cm,

- długość całkowita min.: 190 cm,

- wysokość siedziska min.: 41 cm,

- wysokość całkowita min.: 76 cm,

Głębokość siedziska min.: 40 cm.

Materiały konstrukcyjne:

- szybkowiążący cement portlandzki klasy 42,5 R,

- listwy drewniane o grubości min. 4 cm malowane dwukrotnie lakierobejcą,

- konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo,

- montaż wg systemu producenta.

### 2.3.5.  Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe  budowy  „Teren rekreacyjny na działce 52/2”.

### „Teren rekreacyjny na działce 52/2”.

| CHARAKTER OBIEKTU | Miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku z urządzeniami zabawowymi wraz z zagospodarowaniem terenu. |
| --- | --- |
| ILOŚĆ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH | Lampy fi 500 mm montowane w trawniku 6-7 szt. |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Kostka brukowa |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA | Linia oświetleniowa dla potrzeb zadania |
| ELEMENTY DODATKOWE | Elementy małej architektury |

## 2.4. Opis wymagań Zamawiającego.

Zamawiający wymaga:

- zgodności projektów z obowiązującymi przepisami prawa i normami;

- kompletności dokumentacji;

- zachowania praw osób trzecich;

- zapewnienia okresu eksploatacji nie mniejszego niż 10 lat;

- wykonania informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz);

- opracowania przez Wykonawcę projektu wykonawczego i uzyskania dla niego wymaganych przepisami uzgodnień, zgód i pozwoleń.

- opracowania:

- projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót.

Wykonawca jest zobowiązany:

- zrealizować przedmiot zamówienia spełniający wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz. 1186 tj. ze zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- stosować reguły wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tj. ze zm.).

## 2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.

### 2.5.1. Przedmiot prac projektowych.

Zamawiający oczekuje, że wykonawca w ramach zamówienia:

- dokona:

- rozeznania obecnego stanu,

- uzyskania decyzji celu publicznego o ile będzie ona konieczna,

- uzgodnień w zakresie zmiany przebiegu instalacji,

- szczegółowego przedmiaru robót,

- oraz innych niezbędnych działań dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- uzyska:

- komplet dokumentów do celów projektowych na cały zakres inwestycji,

- potwierdzenie braku sprzeciwu w zakresie złożonego do organu zgłoszenia robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę,

- inne uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami.

- Przygotuje:

- wniosek o zgłoszeniu robót budowlanych/ o pozwoleniu na budowę,

- oraz inne niezbędne dokumenty i wystąpienia dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykona:

- projekty wykonawcze, niezbędne do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia,

- kosztorys inwestorski w 1 egz. sporządzony zgodnie                                z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.                     w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                         w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. u. 2004, Nr 130, poz. 1389) dla całego zakresu inwestycji,

- Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- oraz inne niezbędne dokumenty dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- będzie prowadzić nadzór autorski.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego:

- oświadczenia o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- konsultacji i wnoszenia swoich uwag na każdym etapie prac organizacyjnych i projektowych,

- wglądu do dokumentów uzyskiwanych przez Wykonawcę oraz sprawdzania postępu prac.

### 2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.

- Projekty wykonawcze wykonane w 2 egz. na mapie do celów projektowych                     w skali 1:1000.

- Przedmiar robót - szczegółowy, z określeniem sposobu wyliczeń liczby poszczególnych pozycji.

- Kosztorys inwestorski w 1 egz. sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod               i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. u. 2004, Nr 130, poz. 1389).

- Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

## 2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.

- Termin wykonania zamówienia – 45 dni od daty podpisania umowy.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych prac projektowych jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obydwie strony.

- Protokół zdawczo - odbiorczy stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy na Zamawiającego. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania prac projektowych i wystawieniu przez  Wykonawcę faktury z uwzględnieniem danych zawartych w umowie.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie prac projektowych nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych wraz z protokołem odbioru potwierdzającymi wykonanie pracy przez Wykonawcę.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę. Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym,

- projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy.

# 3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.

### 3.1. Zestawienie kosztów budowy Teren rekreacyjny na działce 52/2.

# 4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

Projekty oraz działania dotyczące niniejszego zadania winny spełniać wymagania określone w:

A. następujących przepisach rangi ustawowej:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. 2019 r., poz. 1815 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane - Dz.U.2019 poz. 1186 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz.U.2019 r., poz. 266 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji - Dz.U.2015r., poz. 1483 tj.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności –Dz.U.2019r., poz. 155 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej -  Dz. U.2019 r.,  poz. 1372 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne –Dz.U.2019 r., poz. 755 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody – Dz.U.2019 r., poz. 1815 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach –Dz.U.2018r., poz. 992 tj. ze zm.

B. rozporządzeniach branżowych:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -  Dz.U.2017r., poz. 2285 tj. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U.2010r., Nr 109, poz. 719 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej - Dz.U.2015r., poz. 2117.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym - Dz.U.2015r., poz. 2332.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania - Dz.U.2004r., Nr 237, poz. 2375. ze zm.

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą - Dz.U.2002r., Nr 241, poz. 2077. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Dz.U.2007r., Nr 143 poz. 1002 ze zm.

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U.2003r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009r. Dz.U.2009r., Nr 124 poz. 1030 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz.U.2003r., Nr 120, poz. 1126. ze zm.

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. u. 2004, Nr 130, poz. 1389).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz.U.2010r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz. U.2013r., poz. 1129 tj. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego - Dz.U.2001r., Nr 138, poz. 1554. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie - Dz.U.1995r., Nr 25, poz. 133 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz.U.2012r., poz. 1031 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - Dz.U.2014r., poz. 112 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U.2012r., poz. 462 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - Dz.U.2002r., Nr 108 poz. 953 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U.2014r., poz. 1278 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę - Dz.U.2016r., poz. 1493 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego - Dz.U.2003r., Nr 120 poz. 1134 ze zm.

C. normach określających zasady projektowania i wykonawstwa

- PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

- PN-B-II213: Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.

- PN-B-11113: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-0448 I: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- EN 16630:2015 certyfikat zgodności z  normą europejską dotyczący urządzeń fitness zewnętrznych

- PN-EN 1176-1: 2009 informująca, że pod urządzeniami była nawierzchnia amortyzująca upadek, a więc: darń, kora, trociny, piasek i drobny żwir.

- PN-EN 1090, która odnosi się do grupy norm związanych z projektowaniem i produkcją elementów konstrukcji nośnych ze stali i aluminium.

D. innych przepisów i wytycznych:

- Wytyczne techniczne G-3.1, Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGiK, Warszawa 2007.