ZP.271.26.2019.AS                                                             Skarżysko-Kamienna  08.07.2019 r.

Wszyscy zainteresowani

=====================

dotyczy: „ Budowa ul. Wieżowej”

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej jako prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję  o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zmiana dotyczy:

ROZDZIAŁ I

Opis przedmiotu zamówienia

Jest:

Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie:

a - nawierzchni jezdni ulicy szerokości 6,0 m z betonu asfaltowego 8 cm na  podbudowie                          z tłucznia grubości  20 cm oraz warstwie z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubości 15 cm i Rm=1,5 MPa grubości 15 cm,

- chodników z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

grubości 5 cm,

- wjazdów do posesji z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie z tłucznia grubości 15 cm oraz warstwie z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubości 15 cm,

- zieleńców,

- oznakowania pionowego i poziomego,

b - budowy kanalizacji deszczowej z rur PEHD o średnicy Ø300 mm od D06 do D19 o długości    8,0 m, przykanalików z rur PP SN8 Ø200 mm o długości 47,0 m, wpustów deszczowych szt. 9 oraz remont istniejących. studni kanalizacyjnych

c - przebudowy sieci elektroenergetycznych,

d- przebudowa sieci gazowej.

Winno być:

Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie:

- jezdni ulicy szerokości 5,0 m o konstrukcji: warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm, warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C1,5/2<=4,0 MPa gr. 35 cm,

- pobocze umocnione betonowymi płytami ażurowymi 10x40x60 cm,

- zjazdów do posesji z o nawierzchni tłuczniowej gr. 25 cm,

- rowu umocnionego betonowymi płytami ażurowymi