Określenie przedmiotu zamówienia:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej Budowa ul. Racławickiej                   w Skarżysku –Kamiennej i w Skarżysku Kościelnym  w ramach zadania budżetowego pn.                                ,,Budowa ul. Racławickiej”

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie opracowania, uzgodnienia i opinie niezbędne do:

- uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” (t.j.Dz. U.2020. 1363 z późn. zm.),

- przygotowania przetargu na realizację inwestycji drogowej,

- realizacji inwestycji.

- Dokumentacja projektowa winna spełniać poniższe wymagania:

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania opinii właściwych organów rządowych wymienionych w art. 11d pkt.8) ustawy „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” oraz niezbędnych uzgodnień w formie opinii, postanowień lub decyzji, zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz opracowanie materiałów związanych z ich pozyskaniem.

- Wykonawca opracowuje wniosek oraz materiały  do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej , których zakres i forma powinny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. „o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” (t.j.Dz. U.2020. 1363 z późn. zm.),

- Zakres i forma projektu budowlano-wykonawczego powinny spełniać jednocześnie wymagania określone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (t.j. Dz.U.2020.1333 ze zm.),

- Rozporządzeniu Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej  z dnia 25.04.2012 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U.2012.462 ze zm.),

- Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. „ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U.Nr 43, poz. 430, z późn. zm.),

- Rozporządzeniu Ministra Transportu i gospodarki Morskiej „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie” (Dz.U.2000.63.735 ze zm.),

- Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. „o drogach publicznych” (t.j. Dz.U.2020.470ze zm.),

- ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r „o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” (t.j.Dz. U.2020. 1363 z późn. zm.),

- Projekt budowlany oraz materiały do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej winny  być rozdzielone  wg właściwości organów wydających pozwolenie na budowę, zgodnie  z przepisami obowiązującymi na dzień składania wniosku o pozwolenie na budowę.

- Wykonawca opracuje materiały do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego

- Dokumentacja przetargowa tj. projekt wykonawczy, szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie powinny spełniać jednocześnie wymagania określone w:

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (t.j Dz.U.2013. 1129 ze zm.),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. „w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym”.

- Dokumentacja projektowa winna zawierać:

- Rozwiązanie koncepcyjne budowy ulicy wraz z propozycją linii rozgraniczającej pasa drogowego, podziału działek oraz określeniem zmian w dotychczasowej infrastrukturze technicznej uzgodnione przez Zamawiającego i stanowiące podstawę do dalszych prac projektowych.

- Dokumentacje geodezyjną dla celów pozyskania gruntów dla w/w zadania inwestycyjnego.

- Projekty budowlane, wykonawcze rozbudowy: drogi, odwodnienia i oświetlenia ,  przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu kolidujących z projektowaną ulicą  oraz innymi urządzeniami infrastruktury technicznej.

- Projekty niezbędnych elementów zabezpieczających i chroniących środowisko.

- Projekt docelowej organizacji ruchu.

- Przedmiary robót (wraz ze  szczegółowym wyliczeniem ilości robót), kosztorysy ofertowe, kosztorysy inwestorskie, szczegółowe specyfikacje techniczne robót.  Wykonawca winien podzielić  kosztorysy inwestorskie, ofertowe i przedmiary robót na etapy;  - zgodnie                             z zaleceniami  Zamawiającego przekazanymi w trakcie trwania umowy.

- Inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki.

- Projekt wyburzeń

- Dokumentację geotechniczną dla zadania inwestycyjnego.

- Operat wodno-prawny w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

- Informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

- Wykonawca opracuje mapy  dla celów projektowych wraz z niwelacją terenu i uzupełnieniem  ewentualnie brakujących na mapie  obiektów lub urządzeń podziemnych i naziemnych,

- Wszystkie inne opracowania niezbędne do kompletności dokumentacji wynikających z decyzji i warunków wydanych dla potrzeb dokumentacji.

- Projekt budowlano-wykonawczy - dane wyjściowe do projektowania

- Część drogowa - Parametry dla projektowanego odcinka ulicy zgodnie z warunkami wydanymi przez Wydział Dróg i Transportu

- Należy przewidzieć odwodnienie ulicy poprzez zaprojektowanie kanalizacji deszczowej lub w ostateczności wykonanie rowu.

- Wykonawca zaprojektuje oświetlenie ulicy (uzupełnienie istniejącego oświetlenia).

- Dokumentacja winna zawierać projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu) tj. linia energetyczna oświetleniowa, wodociąg itp.  kolidujących z projektową ulicą  oraz innymi urządzeniami infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez właścicieli sieci.

- Wykonawca winien przeprowadzić badania geologiczne na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 24. 09. 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839 z 1998 r.) oraz Rozporządzenia MTiGM z dnia 02. 03. 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- W przypadku konieczności rozbiórki obiektów budowlanych kolidujących z projektowaną inwestycją dla których ustawa „Prawo budowlane” wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy wykonać projekt rozbiórki w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia.

- Dokumentacja winna posiadać wszelkie wymagane uzgodnienia w formie decyzji, postanowień lub opinii ( w tym protokół  z narady koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej) wydane przez właściwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczególnymi konieczne do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę wg obowiązujących przepisów wraz z opracowaniem materiałów związanych z ich uzyskaniem

- Pozostałe parametry projektowe i warunki zamawiający ustali na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

- Wykonawca dołączy do projektu budowlanego oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, uprawnienia, zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego.

- Dokumentacja geodezyjna

- Przygotowana dokumentacja geodezyjna powinna stanowić  podstawę do:

- Uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. „o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji  inwestycji  w zakresie dróg publicznych”, która między innymi:

- zatwierdza projekt podziału nieruchomości, a linie rozgraniczające teren ustalone tą  decyzją  stanowią linie podziału nieruchomości,

- stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze  nieruchomości,

- orzeka o nabyciu przez Gminę Skarżysko-Kamienna prawa własności nieruchomości wydzielonej liniami rozgraniczającymi przeznaczonej na cel budowy drogi objętej tą  decyzją,

- pozwala rzeczoznawcy majątkowemu na określenie wartości nieruchomości wg stanu na dzień   wydania decyzji.

- Wyznaczenia i utrwalenia palikami drewnianymi pasa drogowego w terenie.

- Przedłożenia wykazu osób, które utracą posiadane prawa do nieruchomości w postępowaniu o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

- Dokumentacja geodezyjna powinna zawierać:

- Mapę przedstawiającą orientacyjną lokalizację inwestycji.

- Mapę z naniesionym proponowanym przebiegiem drogi i zaznaczonym terenem niezbędnym dla obiektów budowlanych, zawierająca istniejące uzbrojenie terenu.

- Mapę z projektem podziału nieruchomości z pieczęcią przyjęcia mapy do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Wykaz osób wraz z ich aktualnymi danymi, które utracą posiadane prawa do nieruchomości w postępowaniu o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, a także wyniki badania ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów lub kopie dokumentów własności w przypadku braku ksiąg wieczystych, którymi dla tych nieruchomości są: akty notarialne, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, umowy w formie aktu notarialnego, itp.

- Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.

- Wykazy synchronizacyjne, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

- Wykazy współrzędnych punktów granicznych pasa drogowego.

- Dokumentacja projektowa winna być wykonana:

- Projekty budowlane i wykonawcze robót należy opracować w 7 egzemplarzach. Projekt budowlany oraz materiały do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej winny być rozdzielone wg właściwości organów wydających pozwolenie na budowę i docelowych właścicieli nieruchomości zajętych pod drogę  tj. Gminy Skarżysko – Kamienna i Skarżysko Kościelne .

- Kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe, przedmiary, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne i inne   opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji a także rozwiązanie koncepcyjne przebudowy drogi - w 2 egzemplarzach.

- Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami ma być przekazana w formie papierowej w teczkach z opisem oraz na nośniku CD-ROM w 2 egzemplarzach. Szczegółowe wymagania dot. formy graficznej dokumentacji przekazane zostaną wybranemu Wykonawcy.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – do dnia 22.02.2021 r.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia   - do dnia 27.08.2021 rok.

Termin opracowania dokumentacji projektowej  równoznaczny z zakończeniem wszystkich prac objętych zamówieniem i przekazaniem jej Zamawiającemu wraz z decyzją o zezwoleniu na realizacje przedmiotowej inwestycji drogowej  – ustala się na  27.08.2021 r.

Termin opracowania dokumentacji projektowej  równoznaczny z zakończeniem wszystkich prac objętych zamówieniem i przekazaniem jej Zamawiającemu –  zgodnie z ofertą.

Oferta cenowa winna uwzględniać koszty map geodezyjnych, pomiarów geodezyjnych, uzgodnień, opinii, opracowań geologicznych, geodezyjnych (o ile będą niezbędne dla  kompletności dokumentacji)  oraz  wszystkich innych czynności służących do  jej opracowania .

Projektant zobowiązuje się do bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przekazania jej Zamawiającemu .

UWAGA: jednokrotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia i winna zostać uwzględniona w cenie oferty.

Projektant zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonywanymi na podstawie opracowanego projektu robotami w tym przybycia na budowę na każde żądanie Zamawiającego.

Przedmiotowe zamówienie realizowane jest przez Gminy:

-	Gmina Skarżysko – Kamienna;

-	Gmina Skarżysko Kościelne.

Rada Miasta Skarżyska – Kamiennej oraz Rada Gminy Skarżysko Kościelne podjęły w tym zakresie stosowne uchwały   w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na mocy zawartego przez ww. Gminy porozumienia Nr 4/2020 z dnia 07.10.2020 r. , którego celem jest współpraca w przygotowaniu i współfinansowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Racławickiej” – na koordynatora działań związanych                                         z przygotowaniem i realizacją przedmiotu porozumienia, do przeprowadzenia postępowania                             o udzielenie zamówienia publicznego i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz strony porozumienia wyznaczają i upoważniają Gminę Skarżysko – Kamienna.

Dokumentację projektową należy wykonać z zastosowaniem rozwiązań uwzględniających zasady uczciwej konkurencji oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej Wykonawca obowiązany jest uwzględnić fakt, iż będzie ona stanowić podstawę do realizacji pełnego zakresu robót budowlanych oraz służyć opisowi przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

UWAGA:  Dokumentacja  winna zostać  wykonana zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Od 1 stycznia 2021 r. w życie wchodzi nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. , poz. 2019 ).

NADZOR  autorski

Nadzór autorski pełniony będzie od rozpoczęcia robót do dnia końcowego odbioru robót.

Do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie czynności nadzoru autorskiego w rozumieniu ustawy                  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczególności stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Gwarancja i rękojmia:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru i rękojmi na okres zgodny z gwarancją.

Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Należy uzyskać wszelkie niezbędne do realizacji robót decyzje (ostateczne, prawomocne), uzgodnienia i zezwolenia przewidziane do wykonania i uzyskania w ramach tego zadania.