| PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY |
| --- |
|  | ZAMAWIAJĄCY: Miasto Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna dla projektu p.n. |
|  | Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej i przebudowa części ul. Południowej w Skarżysku-Kamiennej |
|  | ADRES BUDOWY: Miasto Skarżysko – Kamienna ul. Południowa GRUPA ROBÓT: CPV 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego AUTOR: Monika Kocia Skarżysko – Kamienna, luty 2021 |

2. CZĘŚĆ OPISOWA	3

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.	3

2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego poszczególnych elementów objętych projektem.	3

2.2.1. budowa ronda	3

2.2.2. ulica nr 1 (obecnie bez nazwy) w kierunku ul. Krakowskiej.	4

2.2.3. Przebudowa części ul. Południowej od skrzyżowania z ul. Sikorskiego w kierunku ul. Piłsudskiego	5

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót budowlanych	6

2.3.1. Zakres robót budowlanych.	6

2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji.	6

2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).	7

2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.	9

2.4. Opis wymagań Zamawiającego.	12

2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.	13

2.5.1. Przedmiot prac projektowych.	13

2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.	18

2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.	19

3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.	21

3.1. Zestawienie kosztów budowy	21

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA	22

# 2. CZĘŚĆ OPISOWA

## 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zadania jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej i przebudowa części   ul. Południowej w kierunku ul. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej wraz z budową i przebudową infrastruktury, z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Celem bezpośrednim działania jest poprawa dostępności do obszaru do nowopowstającego zagospodarowania oraz terenów przeznaczonych do zagospodarowania zgodnie z MPZP, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg miejskich, stworzenie ciągów komunikacyjnych dla użytkowników pieszych i rowerowych. Celem ogólnym jest usprawnienie  komunikacyjne.

## 2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego poszczególnych elementów objętych projektem.

### 2.2.1. budowa ronda

| CHARAKTER OBIEKTU | Istniejąca droga asfaltowa, dwukierunkowa, tereny zielone |
| --- | --- |
| FUNKCJA OBIEKTU | Droga gminna rozprowadzająca ruch w kierunku ul. Południowej i Sikorskiego, tereny zielone |
| LOKALIZACJA | Skarżysko – Kamienna, Osiedle Milica |
| LOKALIZACJA EWIDENCYJNA | Działki nr: 96, 97, 98 |
| DŁUGOŚĆ PASA DROGOWEGO | Obecnie zajmowana częściowo pod drogi ok. 80m. Częściowo pod tereny zielone |
| SZEROKOŚĆ W LINII ROZGRANICZENIA | ok 43m i 37m. |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Nawierzchnia asfaltowa w złym stanie i tereny zielone niezadrzewione |
| CHODNIKI | Jednostronny chodnik 1,5m |
| ŚCIEŻKI ROWEROWE | brak ścieżki rowerowej |
| OŚWIETLENIE | Jednostronne oświetlenie |
| WYPOSAŻENIE W MEDIA | Kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć gazowa, kanalizacja sanitarna, linia oświetleniowa, |

Teren częściowo objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zwany ,,Krakowska- Południowa” na terenie miasta Skarżysko-Kamienna przyjęty uchwałą XIV/116/2011 z dnia 27 października 2011 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego dnia 13 stycznia 2012 r. poz. 173.

Zdjęcie poglądowe https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html

### 2.2.2. ulica nr 1 (obecnie bez nazwy) w kierunku ul. Krakowskiej.

| CHARAKTER OBIEKTU | Brak zagospodarowania na części nieruchomości plac wyjazdowy ze stacji paliw |
| --- | --- |
| FUNKCJA OBIEKTU | Brak zagospodarowania na części nieruchomości plac wyjazdowy ze stacji paliw |
| LOKALIZACJA | Skarżysko – Kamienna, Osiedle Milica |
| LOKALIZACJA EWIDENCYJNA | działki nr: 1,4 8/8, 9/5, 10/5, 11/4, 13/1, 15/4, 17/7, 18/7, 19/10, 21/10, 23/5, 24/5, 25/3, 29/7, 31/2, 32/2, 34/7, 35/3, 42, 45/1, 46/25, 96, 97 |
| DŁUGOŚĆ PASA DROGOWEGO | 290,00 m |
| SZEROKOŚĆ W LINII ROZGRANICZENIA | 12 m |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Gruntowa, asfaltowa, kostka brukowa |
| CHODNIKI | Brak |
| ŚCIEŻKI ROWEROWE | Brak |
| OŚWIETLENIE | Brak (z wyjątkiem odcinka na wysokości stacji paliw. Oświetlenie wew.) |
| WYPOSAŻENIE W MEDIA | Sieć gazowa, teletechnika, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej |

Teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zwany ,,Krakowska- Południowa” na terenie miasta Skarżysko-Kamienna przyjęty uchwałą XIV/116/2011 z dnia 27 października 2011 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego dnia 13 stycznia 2012 r. poz. 173.

Zdjęcie poglądowe https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html

### 2.2.3. Przebudowa części ul. Południowej od skrzyżowania z ul. Sikorskiego w kierunku ul. Piłsudskiego

| CHARAKTER OBIEKTU | Droga o nawierzchni asfaltowej z jednostronnym chodnikiem z kostki brukowej, skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego |
| --- | --- |
| FUNKCJA OBIEKTU | Droga gminna ze skrzyżowaniem z drogą powiatową |
| LOKALIZACJA | Skarżysko – Kamienna, Osiedle Milica |
| LOKALIZACJA EWIDENCYJNA | działki nr: 98 |
| DŁUGOŚĆ PASA DROGOWEGO | 148,00 m |
| SZEROKOŚĆ W LINII ROZGRANICZENIA | Od 14,90 do 52,00 m |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Asfaltowa, kostka brukowa |
| CHODNIKI | Jednostronny na odcinakach |
| ŚCIEŻKI ROWEROWE | Brak |
| OŚWIETLENIE | Wzdłuż ulicy, |
| WYPOSAŻENIE W MEDIA | Sieć gazowa, teletechnika, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, |

Zdjęcie poglądowe https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót budowlanych

### 2.3.1. Zakres robót budowlanych.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- budowa ronda,

- budowę drogi ulica nr 1 (obecnie bez nazwy) droga w kierunku ul. Krakowskiej.

- przebudowę części ul. Południowej od skrzyżowania z ul. Sikorskiego                        w kierunku ul. Piłsudskiego

### 2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji.

2.3.2.1. budowa ronda

    - Rondo należy projektować w taki sposób, aby zapewnić odgięcie torów ruchu pojazdów, wymuszające zmniejszenie prędkości. Typ i wymiary ronda, w zależności od klasy drogi, ustalić się zgodnie z tabelą zawartą w §75 Rozporządzenia Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie jednak nie mniejszych parametrach jak dla typu ronda określonego jako małe w niniejszym rozporządzeniu.

- Odwodnienie – do kanalizacji miejskiej

- Oświetlenie – jednostronne

- Zakres interwencji:

  - budowa nawierzchni asfaltowej ulicy,

  - budowa chodników po za krawężnikiem po zew. średnicy ronda,

  - budowa ścieżki rowerowej po za krawężnikiem po zew. średnicy ronda,

  - budowa kanalizacji deszczowej,

  - budowa przykanalików.

  - budowa oświetlenia ulicznego

2.3.2.2. budowa drogi (obecnie bez nazwy) ulica nr 1 w kierunku ul. Krakowskiej

- Długość drogi – 290 m

- Szerokość jezdni  - 6 m

- Szerokość w linii rozgraniczenia – 12m

- Zakres interwencji:

  - budowa drogi nr 1 o nawierzchni asfaltowej  na długości 290 m wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej

  - budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej dwukierunkowej,

  - budowa chodnika jednostronnego

  - budowa oświetlenia ulicznego jednostronnego.

2.3.2.3. Przebudowa części ul. Południowej od skrzyżowania z ul. Sikorskiego w kierunku ul. Piłsudskiego

- Długość drogi – 148 m

- Szerokość jezdni  - 6 m

- Skrzyżowanie z ul. Powiatową

- Azyl bezpieczeństwa

- Szerokość w linii rozgraniczenia – od 14,90 do 52,00 m

- Zakres interwencji:

  - przebudowa drogi/ remont nawierzchni asfaltowej  na długości 148 m

  - budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej dwukierunkowej,

  - budowa i remont chodnika z kostki brukowej

  - budowa oświetlenia ulicznego jednostronnego.

  - remont skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w zakresie działki nr 98.

### 2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).

Projektowane zamierzenie polega na:

- Budowie ronda, które należy zaprojektować w taki sposób, aby zapewnić odgięcie torów ruchu pojazdów, wymuszające zmniejszenie prędkości. Typ                    i wymiary ronda, w zależności od klasy drogi, ustalić się zgodnie z tabelą zawartą w §75 Rozporządzenia Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej                         z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie jednak nie mniejszych parametrach jak dla typu ronda określonego jako małe w niniejszym rozporządzeniu. Dokumentacje należy opracować uwzględniając pełną infrastrukturę techniczną tj. oświetlenie uliczne, odwodnienie, ścieżki rowerowe dwukierunkowe o nawierzchni asfaltowej, chodniki z kostki brukowej. Teren przeznaczony pod zagospodarowanie pod budowę ronda częściowo objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zwany ,,Krakowska- Południowa” na terenie miasta Skarżysko-Kamienna przyjęty uchwałą XIV/116/2011 z dnia 27 października 2011 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego dnia 13 stycznia 2012 r. poz. 173. Na pozostałą część konieczne będzie np.  uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Obecne zagospodarowanie stanowi nawierzchnia asfaltowa będąca skrzyżowaniem dróg gminnych rozprowadzającą ruch w kierunku ul. Południowej i Sikorskiego oraz tereny zielone.

- Budowie drogi ulica nr 1 (obecnie bez nazwy) w kierunku ul. Krakowskiej                       o długości ok. 290m wraz z włączeniem w ul. Krakowską oraz zjazdami. Elementem dokumentacji jest uwzględnienie zjazdu na działkę na której powstaje kompleks handlowy. Należy uwzględnić wysokościowy układ między obiektami.   Dokumentacje należy opracować uwzględniając pełną infrastrukturę techniczną tj. oświetlenie uliczne, odwodnienie, ścieżki rowerowe o nawierzchni asfaltowej dwukierunkowe, chodnik z kostki brukowej.

Obecne zagospodarowanie terenu zgodnie z załączonymi zdjęciami poglądowymi stanowi niezagospodarowany teren zieleni nieuporządkowanej                tj. drzewa, krzewy oraz  plac wyjazdowy ze stacji paliw zlokalizowany przy                          ul. Krakowskiej.

Teren przeznaczony pod zagospodarowanie pod budowę ulicy nr 1 objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zwany ,,Krakowska- Południowa” na terenie miasta Skarżysko-Kamienna przyjęty uchwałą XIV/116/2011 z dnia 27 października 2011 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego dnia 13 stycznia 2012 r. poz. 173.z uwagi na fakt iż Gmina Skarżysko –Kamienna nie w pełni jest właścicielem gruntów zajętych pod inwestycję, należy dokumentację opracować zgodnie z przepisami ustawy                                            z dnia 10 kwietnia 2003 r. „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” z późn. zmianami (tekst jednolity -Dz. U. Nr 193 poz. 1194), i uzyskać w tym zakresie decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przygotowując dokumenty należy uwzględnić zapisy porozumienia zwartego 01.07.2010 w Skarżysku- Kamiennej pomiędzy Gminą Skarżysko –Kamienna a spółką Rank Progres S.A. oraz aneksem nr 1 z dnia 21.07.2020r. do tego porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Skarżysko –Kamienna a spółką Rank Progres S.A. a Trei Real Estate Poland Sp. z o.o. w sprawie nieodpłatnego przekazania części nieruchomości zajętych pod ulicę nr 1.

- Przebudowie  części ul. Południowej od skrzyżowania z ul. Sikorskiego                         w kierunku ul. Piłsudskiego o długości 148 m oraz skrzyżowania z ul. Powiatową      i azylem bezpieczeństwa w zakresie działki nr 98. Dokumentacje należy opracować uwzględniając przebudowę, remont pełnej infrastruktury technicznej tj. oświetlenie uliczne, odwodnienie, ścieżki rowerowe o nawierzchni asfaltowej dwukierunkowe, chodniki z kostki brukowej, remont nawierzchni asfaltowej  na długości 148 m

Winna nastąpić poprawa stanu infrastruktury około drogowej, w tym odwodnienia i oznakowania ciągów komunikacyjnych oraz zwiększenie ich estetyki. Przewidzianymi do przebudowy drogami będzie prowadzony ruch kołowy samochodów osobowych i dostawczych. Dlatego należy zadbać odpowiednio o skonfigurowanie nawierzchni i szerokości drogi.

Inwestycja wpłynie na rozwój terenu objętego zadaniem jak i obszarów przyległych. Napływ ludności z okolicznych gmin, powiatów  spowoduje ożywienie okolic, a to pociągnie za sobą  zwiększenie atrakcyjności całej okolicy.

### 2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

2.3.4.1 budowa ronda

- Ruch kategorii:	 	KR-2

- Klasa drogi:		L

- Zakres interwencji – rondo na skrzyżowaniu ulic Południowej Sikorskiego                             i nowoprojektowanej ulicy w kierunku ul. Warszawskiej

- projektować w taki sposób, aby zapewnić odgięcie torów ruchu pojazdów, wymuszające zmniejszenie prędkości. Typ i wymiary ronda, w zależności od klasy drogi, ustalić się zgodnie z tabelą zawartą w §75 Rozporządzenia Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie jednak nie mniejszych parametrach jak dla typu ronda określonego jako małe w niniejszym rozporządzeniu.

- Szerokość jezdni  - 6 m

- Rodzaj nawierzchni jezdni - nawierzchnia asfalt betonowy, ułożenie w całości nowej nawierzchni

- Wyposażenie w media:

  - oświetlenie uliczne

  - budowa kanalizacji deszczowej,

  - budowa przykanalików.

- Oznakowanie poziome i pionowe zgodne z zasadami ruchu drogowego.

W zakres prac podstawowych wchodzić będzie: budowa ronda o nawierzchni jezdni asfaltowej, wytworzenie chodników po zewnętrznej stronie ronda, wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni mineralno-asfaltowej dwukierunkowej w kolorze odznaczającym się od jezdni, a także wykonanie prawidłowych włączeń do ulic, włączenie do  kanalizacji deszczowej i budowa przykanalików.

Prace dodatkowe: inwentaryzacja i ewentualne przesunięcie istniejącego oświetlenia nasłupowego, inwentaryzacja kanalizacji deszczowej wraz z określeniem miejsc spustowych, inwentaryzacja innego uzbrojenia terenu z ewentualnymi korektami przebiegu.

2.3.4.2 budowa drogi (obecnie bez nazwy) ulica nr 1 w kierunku ul. Krakowskiej

- Ruch kategorii:	 	KR-2

- Klasa drogi:		L

- Długość pasa drogowego – 290 m

- Lokalizacja interwencji – budowa drogi (obecnie bez nazwy) ulica nr 1 w kierunku                 ul. Krakowskiej

- Szerokość w linii rozgraniczenia - min 6 m  max 12 m (utrzymanie szerokości jezdni, uwzględniając obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zwany ,,Krakowska- Południowa”)

- Szerokość jezdni  - 6 m

- Szerokość w linii rozgraniczenia – 12m

- Rodzaj nawierzchni jezdni - nawierzchnia asfalt betonowy

- Chodniki

- Jednostronne o szerokości 2 m

- Nawierzchnia kostka betonowa lub płytki betonowe

- Ścieżka rowerowa:

  - lokalizacja – w  pasie drogowym

  - szerokość 2m dla dwukierunkowej ścieżki rowerowej

  - nawierzchnia -  mineralno-asfaltowa

  - oznakowanie zgodnie z zasadami ruchu drogowego

- Wyposażenie w media:

  - oświetlenie uliczne – jednostronne

  - budowa kanalizacji deszczowej,

  - budowa przykanalików

W zakres prac podstawowych wchodzić będzie: budowa drogi o nawierzchni jezdni asfaltowej, wytworzenie chodnika jednostronnego, wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni mineralno-asfaltowej dwukierunkowej w kolorze odznaczającym się od jezdni, a także wykonanie prawidłowych włączeń do ulic, włączenie do  kanalizacji deszczowej i budowa przykanalików, budowa oświetlenia ulicznego. Prace projektowe należy prowadzić uwzględniając lokalizację  obowiązującego MPZP zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. „o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji  inwestycji  w zakresie dróg publicznych”.

Prace dodatkowe: inwentaryzacja uzbrojenia terenu z ewentualnymi korektami przebiegu,

oznakowanie zgodne z zasadami ruchu drogowego.

2.3.4.3 . Przebudowa części ul. Południowej od skrzyżowania z ul. Sikorskiego w kierunku ul. Piłsudskiego

- Ruch kategorii:	 	KR-2

- Klasa drogi:		L

- Długość pasa drogowego – 148 m

- Remont  skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w zakresie działki nr 98.

- Azyl bezpieczeństwa

- Lokalizacja interwencji – przebudowa drogi/ remont nawierzchni asfaltowej  na długości 148 m - część ul. Południowej od skrzyżowania z ul. Sikorskiego w kierunku ul. Piłsudskiego

- Szerokość jezdni  - 6 m

- Szerokość w linii rozgraniczenia – od 14,90 do 52,00 m

- Rodzaj nawierzchni jezdni - nawierzchnia asfalt betonowy

- Chodniki

- Przebudowa istniejących o szerokości 2 m

- Nawierzchnia kostka betonowa lub płytki betonowe

- Ścieżka rowerowa:

  - lokalizacja – w  pasie drogowym

  - szerokość 2m dla dwukierunkowej ścieżki rowerowej

  - nawierzchnia -  mineralno-asfaltowa

  - oznakowanie zgodnie z zasadami ruchu drogowego

- Wyposażenie w media:

  - budowa i remont chodników z kostki brukowej

  - budowa oświetlenia ulicznego jednostronnego

W zakres prac podstawowych wchodzić będzie przebudowa drogi/ remont nawierzchni asfaltowej  części ul. Południowej od skrzyżowania z ul. Sikorskiego w kierunku ul. Piłsudskiego, wraz z remontem chodnika oraz budową ścieżki rowerowej o nawierzchni mineralno-asfaltowej w kolorze odznaczającym się od jezdni, a także wykonanie prawidłowych włączeń do ulic, budowa oświetlenia ulicznego.

Prace dodatkowe: inwentaryzacja uzbrojenia terenu z ewentualnymi korektami przebiegu,

oznakowanie zgodne z zasadami ruchu drogowego.

2.3.2.4. budowa ścieżek rowerowych.

Parametry do projektu:

- nawierzchnia jako dywanik  mineralno-asfaltowy koloru czerwonego dwukierunkowa 2m

- uporządkowanie zieleni na szerokości po ok 3m po każdej stronie ścieżki

## 2.4. Opis wymagań Zamawiającego.

Zamawiający wymaga:

- zgodności projektów z obowiązującymi przepisami prawa i normami;

- kompletności dokumentacji;

- zachowania praw osób trzecich;

- zapewnienia okresu eksploatacji nawierzchni dróg nie mniejszego niż 20 lat;

- zapewnienia okresu eksploatacji instalacji wod.-kan. nie mniejszego niż 30 lat;

- wykorzystania  przy pracach projektowych istniejącej infrastruktury technicznej;

- wykonawca w ramach zamówienia opracuje i przedłoży do oceny koncepcję projektową. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględniania w projekcie budowlanym;

- przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy;

- wykonania informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz);

- opracowania przez Wykonawcę projektu budowlanego i uzyskania dla niego wymaganych przepisami uzgodnień, zgód i pozwoleń. Projekt budowy i przebudowy drogi powinien obejmować między innymi: budowę drogi z podbudową, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogi, budowę ścieżki rowerowej i chodników, remont przykanalików, oznakowanie pionowe i poziome;

- opracowania:

- projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót;

- wykonania projektu organizacji ruchu na przebudowywanym obszarze;

Wykonawca jest zobowiązany:

- zrealizować przedmiot zamówienia spełniający wymagania ustawy Prawo budowlane innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej; uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”

- stosować reguły wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych

- W zakresie drogi ulica nr 1 (obecnie bez nazwy)

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie opracowania, uzgodnienia i opinie niezbędne do:

- uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” z późn. zmianami (tekst jednolity -Dz. U. Nr 193 poz. 1194),

- przygotowania przetargu na realizację inwestycji drogowej,

- realizacji inwestycji.

## 2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.

### 2.5.1. Przedmiot prac projektowych.

Zamawiający oczekuje, że wykonawca w ramach zamówienia:

- dokona:

- uzgodnień odnośnie włączenia inwestycji do dróg wyższego rzędu;

- rozeznania stanu własnościowego poszczególnych działek wchodzących w zakres inwestycji;

- rozeznania stanu infrastruktury podziemnej wraz z określeniem odbiorników;

- uzgodnień odnośnie przyłączenia do istniejącej sieci mediów,

- uzgodnień w zakresie zmiany przebiegu instalacji;

- określenia stron postępowania;

- szczegółowego przedmiaru robót;

- inwentaryzacji zieleni;

- inwentaryzacji istniejących sieci podziemnych;

- inwentaryzacji zjazdów;

- rozeznania stanów własnościowych terenów leżących w zakresie oddziaływania inwestycji;

- uzyska opinie właściwych organów rządowych wymienionych w art. 11d pkt.8) ustawy „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” oraz niezbędnych uzgodnień w formie opinii, postanowień lub decyzji, zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz opracowanie materiałów związanych z ich pozyskaniem.

- opracuje materiały do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego jeśli byłoby wymagane

- oraz innych niezbędnych działań dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- uzyska:

- wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów, dla których został on opracowany a jest w zakresie inwestycji;

- komplet map zasadniczych na cały zakres inwestycji;

- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów dla całego zakresu inwestycji;

- mapy  dla celów projektowych i podziałowe wraz z niwelacją terenu i uzupełnieniem  ewentualnie brakujących na mapie  obiektów lub urządzeń podziemnych i naziemnych,

- zgody na ewentualne zmiany tras istniejących instalacji;

- włączenia modernizowanych dróg do dróg wyższego rzędu;

- zgody na wejście w teren z wszystkimi robotami budowlanymi będącymi przedmiotem inwestycji;

- warunki techniczne zmian przebiegu istniejących instalacji;

- warunki techniczne włączenia do dróg wyższego rzędu;

- uzgodnienie ZUDP;

- uzgodnienie odpowiednich organów w zakresie geometrii przyjętych rozwiązań drogowych;

- warunki techniczne  budowy/rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej;

- warunki  techniczne budowy /rozbudowy sieci energetycznej pod kątem oświetlenia ulicznego;

- komplet pozwoleń na budowę dla całego zakresu objętego inwestycją z wyjątkiem prac wymagających zgłoszenia robót budowlanych;

- potwierdzenie braku sprzeciwu w zakresie złożonego do organu zgłoszenia robót budowlanych;

- inne uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodno-prawne itp.,

- Przygotuje:

- wniosek o wydanie decyzji oddziaływania inwestycji na środowisko;

- wniosek o wyłączenie terenów z produkcji rolnej jeśli to konieczne;

- wniosek o decyzję na wycinkę drzew;

- wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu;

- wniosek oraz materiały  do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej , których zakres i forma powinny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. „o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” (t.j. Dz.U. 2017.1496 ze zm.).

- oraz inne niezbędne dokumenty i wystąpienia dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykona:

- koncepcję projektową, do której Zamawiający będzie mógł wnieść uwagi i żądać ich uwzględnienia pod warunkiem ich zgodności z prawem;

- dokumentację z przeprowadzonych badań SDR dla wszystkich dróg wchodzących w zakres inwestycji wg obowiązujących zasad określonych przez GDDKiA;

- mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na cały zakres inwestycji;

- mapy  dla celów projektowych i podziałowe wraz z niwelacją terenu i uzupełnieniem  ewentualnie brakujących na mapie  obiektów lub urządzeń podziemnych i naziemnych,

- elaborat terenowy z naniesieniem orientacyjnych powierzchni działek prywatnych zajętych pod projektowaną drogę (mapa zasadnicza z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi liniami rozgraniczającymi z wyliczeniem orientacyjnych powierzchni działek zajętych pod drogę);

- projekt wycinki drzew, będących w kolizji z zamierzeniem inwestycyjnym wraz z ewentualnymi nowymi nasadzeniami;

- budowlany projekt drogowy  z uwzględnieniem odwodnienia,

- projekt budowlany instalacyjny dla projektowanych odcinków kanalizacji deszczowej oraz przykanalików;

- branżowe projekty budowlane dla zmiany tras mediów, będących w kolizji z zamierzeniem inwestycyjnym;

- dokumentację do zgłoszenia robót budowlanych

- Projekt budowlany oraz materiały do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej winny  być rozdzielone  wg właściwości organów wydających pozwolenie na budowę, zgodnie  z przepisami obowiązującymi na dzień składania wniosku o pozwolenie na budowę.

- kosztorys inwestorski w 1 egz. sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów inwestorskich (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późń. zm.) dla całego zakresu inwestycji;

- projekt organizacji ruchu na drogach objętych inwestycją;

- Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 1 egz.;

- projekty budowlano - wykonawcze, niezbędne do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia w 4 egz dla Zamawiającego z pieczęciami organów wydających pozwolenie na budowę;

- oraz inne niezbędne dokumenty dla prawidłowej realizacji zamówienia.

E. będzie prowadzić nadzór autorski

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego:

- oświadczenia o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane;

- dla obszarów nie objętych MPZP zaświadczenia.

- Informacje o przejęciu działek ZRiD od firmy TREI

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- konsultacji i wnoszenia swoich uwag na każdym etapie prac organizacyjnych i projektowych;

- wglądu do dokumentów uzyskiwanych przez Wykonawcę oraz sprawdzania postępu prac;

- przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

- Dokumentacja projektowa winna spełniać poniższe wymagania:

- Winna zawierać:

- Rozwiązanie koncepcyjne budowy ulic wraz z propozycją linii rozgraniczającej pasa drogowego, podziału działek oraz określeniem zmian w dotychczasowej infrastrukturze technicznej uzgodnione przez Zamawiającego i stanowiące podstawę do dalszych prac projektowych.

- Dokumentacje geodezyjną dla celów pozyskania gruntów dla w/w zadania inwestycyjnego.

- Projekty budowlane, wykonawcze rozbudowy: drogi, odwodnienia i oświetlenia ,  przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu kolidujących z projektowaną ulicą  oraz innymi urządzeniami infrastruktury technicznej.

- Projekty niezbędnych elementów zabezpieczających i chroniących środowisko.

- Projekt docelowej organizacji ruchu.

- Kosztorysy inwestorskie, szczegółowe specyfikacje techniczne robót.  Wykonawca winien podzielić  kosztorysy inwestorskie, ofertowe i przedmiary robót na etapy;  - zgodnie z zaleceniami  Zamawiającego przekazanymi w trakcie trwania umowy.

- Dokumentację geotechniczną dla zadania inwestycyjnego.

- Informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

- Projekt budowlano-wykonawczy

- Część drogowa

- Należy przewidzieć odwodnienie ulicy poprzez zaprojektowanie kanalizacji deszczowej zgodnie z wydanymi przez WGKiOŚ

- Wykonawca zaprojektuje oświetlenia ulicy (uzupełnienie istniejącego oświetlenia).

- Dokumentacja winna zawierać projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu) tj. linia energetyczna oświetleniowa, wodociąg itp.  kolidujących z projektową ulicą  oraz innymi urządzeniami infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez właścicieli sieci.

- Wykonawca winien przeprowadzić badania geologiczne na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 24. 09. 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839 z 1998 r.) oraz Rozporządzenia MTiGM z dnia 02. 03. 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- W przypadku konieczności rozbiórki obiektów budowlanych kolidujących z projektowaną inwestycją dla których ustawa „Prawo budowlane” wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy wykonać projekt rozbiórki w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia.

- Dokumentacja winna posiadać wszelkie wymagane uzgodnienia w formie decyzji, postanowień lub opinii ( w tym protokół  z narady koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej) wydane przez właściwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczególnymi konieczne do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę wg obowiązujących przepisów wraz z opracowaniem materiałów związanych z ich uzyskaniem

- Pozostałe parametry projektowe i warunki zamawiający ustali na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

- Wykonawca dołączy do projektu budowlanego oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, uprawnienia, zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego.

- Dokumentacja geodezyjna w zakresie decyzji ZRiD

- Przygotowana dokumentacja geodezyjna powinna stanowić  podstawę do:

- Uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. „o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji  inwestycji  w zakresie dróg publicznych”, która między innymi:

- zatwierdza projekt podziału nieruchomości, a linie rozgraniczające teren ustalone tą  decyzją  stanowią linie podziału nieruchomości,

- stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze  nieruchomości,

- orzeka o nabyciu przez Gminę Skarżysko-Kamienna prawa własności nieruchomości wydzielonej liniami rozgraniczającymi przeznaczonej na cel budowy drogi objętej tą  decyzją,

- pozwala rzeczoznawcy majątkowemu na określenie wartości nieruchomości wg stanu na dzień   wydania decyzji.

- Wyznaczenia i utrwalenia palikami drewnianymi pasa drogowego w terenie.

- Przedłożenia wykazu osób, które utracą posiadane prawa do nieruchomości w postępowaniu o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

- Dokumentacja geodezyjna powinna zawierać:

- Mapę przedstawiającą orientacyjną lokalizację inwestycji.

- Mapę z naniesionym proponowanym przebiegiem drogi i zaznaczonym terenem niezbędnym dla obiektów budowlanych, zawierająca istniejące uzbrojenie terenu.

- Mapę z projektem podziału nieruchomości z pieczęcią przyjęcia mapy do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Wykaz osób wraz z ich aktualnymi danymi, które utracą posiadane prawa do nieruchomości w postępowaniu o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, a także wyniki badania ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów lub kopie dokumentów własności w przypadku braku ksiąg wieczystych, którymi dla tych nieruchomości są: akty notarialne, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, umowy w formie aktu notarialnego, itp.

- Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.

- Wykazy synchronizacyjne, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

- Wykazy współrzędnych punktów granicznych pasa drogowego.

- Dokumentacja projektowa winna być wykonana:

- Projekty budowlane i wykonawcze robót należy opracować w 4 egzemplarzach. Projekt budowlany oraz materiały do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej winny być rozdzielone wg właściwości organów wydających pozwolenie na budowę.

- Kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe, przedmiary, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne i inne    opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji a także rozwiązanie koncepcyjne przebudowy drogi - w 2 egzemplarzach.

- Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami ma być przekazana w formie papierowej w teczkach z opisem oraz na nośniku CD-ROM w 2 egzemplarzach. Szczegółowe wymagania dot. formy graficznej dokumentacji przekazane zostaną wybranemu Wykonawcy.

### 2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.

- Elaborat terenowy z naniesieniem orientacyjnych powierzchni działek prywatnych, zajętych pod projektowaną drogę (mapa zasadnicza z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi liniami rozgraniczającymi z wyliczeniem orientacyjnych powierzchni działek zajętych pod drogę).

- Wyrys i wypis z rejestru gruntów dla działek drogowych, działek prywatnych zajętych pod projektowaną drogę oraz dla działek sąsiadujących.

- Wypis i wyrys z MPZP.

- Decyzje o warunkach zabudowy.

- Uzgodnienia ZUD, Wydziału Komunikacji w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami prawa, np. pozwolenie wodno-prawne itp.

- Wymagane warunki techniczne i uzgodnienia.

- Raport oddziaływania na środowisko, jeżeli jest on konieczny.

- Mapy podziałowe

- Projekt budowlany drogowy z uwzględnieniem wszystkich branż, wykonany w 5 egz. na mapie do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi liniami rozgraniczającymi.

- Budowlany projekt branżowy wykonany w 5 egz. na mapie do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000.

- Trwała stabilizacja punktów wierzchołkowych trasy i geodezyjne określenie ich współrzędnych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis.

- Projekt zagospodarowania zieleni w 5 egz.

- Inwentaryzacja kanalizacji w 5 egz.

- Inwentaryzacja istniejącej sieci podziemnej w 5 egz.

- Warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej.

- Warunki techniczne rozbudowy sieci energetycznej.

- Projekty wykonawcze wykonane w 5 egz.

- Projekt stałej organizacji ruchu w 5 egz.

- Przedmiar robót - szczegółowy, z określeniem sposobu wyliczeń liczby poszczególnych pozycji.

- Kosztorys inwestorski w 1 egz.

- Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

## 2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.

- Termin wykonania zamówienia - 7 miesięcy od podpisania umowy.

- Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe:

- projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami robót.

- Płatność za wykonane prace projektowe przewiduje się jednorazowo po uzyskaniu kompletu pozwoleń na budowę, decyzji ZRiD.

- Płatność realizowana będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 30 dni.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę. Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym,

- projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy.

# 3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.

# 3.1. Zestawienie kosztów budowy

# 4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

Wszystkie projekty oraz działania dotyczące niniejszego zadania winny spełniać wymagania określone w:

A. następujących przepisach rangi ustawowej:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U.2020.293 t.j ze zm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - Dz.U.2020.1333 t.j ze zm.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. „o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” - Dz.U. 2020.1716 t.j. ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - Dz.U. 2020.215 t.j. ze zm.

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji - Dz.U. 2015.1483 t.j.

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze - Dz.U. 2020.1064 t.j. ze zm.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne - Dz.U. 2015.833 t.j. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U. 2020.470 t.j. ze zm.

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz.U. 2020.310 t.j. ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Dz.U. 2020.55 t.j. ze zm.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz.U. 2020.797 t.j. ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2020.782 t.j. ze zm.

B. rozporządzeniach branżowych:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2019.1065 t.j. ze zm.

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych - Dz.U. 2019.1696 art. 66.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. 2016.124 t.j. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz.U. 2010.109.719

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych - Dz.U. 2009.124.1030

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania-  Dz.U. 204.237.2375 ze zm.

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą - Dz.U. 2002.241.2077 t.j. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Dz.U. 2020.143.1003. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - Dz.U. 2018. 963 t.j. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz.U. 2003.120.1126 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - Dz.U. 2004130.1389 t.j. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie - Dz.U. 2013.640 t.j. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego - Dz.U. 2001.138.1554 t.j. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - Dz.U. 2014.112 t.j. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. 2020.1609

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - Dz.U. 2018.963 t.j. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U. 2019.831

C. normach określających zasady projektowania i wykonawstwa:

- PN-81/B–03020: Posadowienie bezpośrednie budowli.

- PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.

- PN-82/B–02004: Obciążenia pojazdami.

- PN-EN 1341: Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- PN-S-06100: Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.

- PN-S-96026: Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

- PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11112: Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

- PN-S-06102: Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

- PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

- PN-S-96025: Drogi samochodowe i lotniskowe - Nawierzchnie asfaltowe – Wymagania.

- PN-B-II213: Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.

- PN-B-11113: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-0448 I: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-IEC 60364-5-525: Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli.

- PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy.

- PN-92/B-01706: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-01706:1992/Az1:1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania 
w projektowaniu – Zmiana do normy.

- PN-92/B-01707: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-81/B-10700/02: Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-72/B-10722: Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne 
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

- PN-EN 295-10:2005 (U) Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania mandatowe.

- PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma.

- PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i  odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne

- PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i  odwadniających. Część 3: Materiały z gumy porowatej.

- PN-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 4: Elementy uszczelniające odlewane z poliuretanu.

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1341:2003 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1433:2005/A1:2006 (U) Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności.

- PN-EN 10224:2004/A1:2005 (U) Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu płynów wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy.

- PN-EN 10311:2005 (U) Połączenia dla rur stalowych i złączek do transportu wody i innych płynów wodnych.

- PN-EN 10312:2004/A1:2005 (U) Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu płynów wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy.

- PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych. Wymagania,  metody badań i ocena zgodności

- PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności.

- PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje i właściwości.

- PN-EN 14384:2005 (U) Hydranty nadziemne.

D. innych przepisów i wytycznych:

- Wytyczne techniczne G-3.1, Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGiK, Warszawa 2006.

- Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, IGPiK, Warszawa 2000.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, COBRTI INSTAL.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru  sieci wodociągowych, COBRTI  INSTAL

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI  INSTAL

UWAGA:

Dokumentacja musi spełniać obowiązujące przepisy i warunki techniczno – budowlane oraz być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r.                 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r.                           poz. 1609).

Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 ustawy Pzp. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać                   w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Wykonawca dokumentacji nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Przedmiot zamówienia winien być opisany zgodnie z art. 101 Ustawy Pzp.

Dokumentacja techniczna winna uwzględniać zapisy art. 100 Ustawy Pzp. tj. „W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia. Jeżeli wymagania, o których mowa w ust. 1, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu”.