Skarżysko-Kamienna, dnia  30.08.2021r.

WDT- II.7225.1.1.2021.RM

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych na drogach gminnych  w Skarżysku-Kamiennej w 2021r”.

Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych na drogach gminnych            w Skarżysku-Kamiennej w 2021r”.

I. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie przeglądów okresowych następujących obiektów mostowych na drogach gminnych:

1. Kładka dla pieszych dł. całk. – 28,90 mb przez rzekę Kamionkę w ciągu ulicy Multanka – wykonać przegląd podstawowy /roczny/ (konstrukcja pomostu z belek stalowych oraz żelbetowej płyty współpracującej),

2. Most dł. całk. – 21,20 mb przez rzekę Oleśnicę w ciągu ulicy Podemłynek – wykonać   przegląd podstawowy /roczny/ ( konstrukcja żelbetowa, płyta monolityczna),

3. Kładka pieszo-rowerowa dł. całk. 58,96 mb przez rzekę Kamienną w ciągu ulicy Wierzbowej –

wykonać przegląd rozszerzony /5-letni/ ( konstrukcja pomostu z belek stalowych oraz żelbetowej płyty współpracującej).

II. W ramach zamówienia należy wykonać dla punktu I również:

1.  opracowanie raportu z przeglądu,

2. sporządzenie wykazu potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów łącznie                        z określeniem szacunkowej liczby jednostek do wykonania, ceny jednostkowej, wartości robót,

III. W ramach zamówienia należy wykonać również przeglądy okresowe wraz                             z  wykonaniem zakresu prac określonych w pkt. II następujących obiektów:

1.Kładka dla pieszych dł. ok. 15,00 mb przez rzekę Oleśnicę  zlokalizowaną w rejonie ulicy Racławickiej ( działka nr 112/3 ark. 75 obr. 11) (konstrukcja pomostu z belek prefabrykowanych połączonych monolityczną płytą betonową)- przegląd podstawowy/roczny/,

2. Kładka dla pieszych nad rzeką Kamienną w km 121 + 560 w rejonie ul. Brzozowej (konstrukcja pomostu z dźwigarów stalowych oraz płyt betonowych)- przegląd rozszerzony /5-letni /,

3. Kładka pieszo-rowerowa dł. 22,05 mb nad rzeką Kamionką w km rzeki 3 + 470

( konstrukcja pomostu z belek stalowych oraz żelbetowej płyty współpracującej)- przegląd podstawowy /roczny/.

IV. Protokoły z przeglądu obiektów wraz dokumentacją zdjęciową należy opracować            w wersji papierowej w 2-ch egzemplarzach odrębnie dla każdego obiektu mostowego oraz         w wersji elektronicznej na pendrive w plikach ogólnodostępnych w  1 egz.

Ofertę należy złożyć na załączonym druku  Oferta na: „Wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych na drogach gminnych w Skarżysku-Kamiennej w 2021r”.

W ofercie należy podać: cenę  netto, podatek VAT, cenę ryczałtową brutto.

Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podawania przyczyny.

Zamawiający dokona poprawy w tekście oferty pomyłek rachunkowych.

O wyborze oferty zdecyduje cena  brutto.

Do oferty należy dołączyć:

-  uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,

- zaświadczenie potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- wykaz wykonanych przeglądów obiektów mostowych o wartości nie niższej niż 10.000,00 zł, potwierdzonych referencjami.

Wszelkich informacji w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej udziela Renata Murat –    pok. 237  tel. (041) 25-20-177.

Oferty cenowe należy składać w Urzędzie Miasta  w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 w pok. Nr 28 Biuro Obsługi Interesanta  do dnia  10.09.2021r. do godziny 1400    w zaklejonej kopercie  z opisaną nazwą zadania.

Załączniki:

- Oferta

- Projektowane postanowienia umowy