Skarżysko-Kamienna 14.12.2021r

ZP.271.56.2021.AS

Wszyscy zainteresowani

=================================

Dotyczy: „Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej”

Informuję, że w dniu 08.12.2021r wpłynęły zapytania o treści:

1. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej proszę o wyjaśnienie w jakim zakresie na w/w zadaniu ma być wykonana kanalizacja deszczowa? Proszę podać dokładnie średnicę i długość sieci, numery studni (od której do której wykonać sieć kanalizacyjną), rodzaj materiału z jakiego ma być wykonana sieć, ilość i długość przykanalików.

Czy separator koalescencyjny należy wykonać?

W Projekcie Budowlanym TOM II Kanalizacji deszczowej wymieniono zakres sieci kanalizacji do wykonania:

„ Projektowana sieć kanalizacji wgłębnej obejmuje wykonanie:

-kanału krytego z rur PVC DN 400 mm - dł. 169 mb

-kanał z rur PVC DN 300 mm – dł. 537 mb

- kanału krytego z rur PVC DN 200 mm – dł. 210 mb

-Studzienki betonowe rewizyjno-połączeniowe DN 1200 mm- 35 kpl.

-wpusty uliczne z kratką żeliwną i osadnikiem DN 500 mm H= 0,5m – 70 kpl.

-Separator koalescencyjny z osadnikiem ESK -H 15/1500”

W przedmiarze w rozdziale ODWODNIENIE są podane pozycje i wartości do wykonania:

Poz. 34 d.8 - Studnie kanalizacyjne systemowe dla kanału o śr. 1200 mm – 29 szt.

Poz. 35 d.8 - Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 6 m o śr. 315 mm – 774 m

Poz. 36 d.8 - Studnie z kręgów o śr. 0.6 m i głębokości 2.0 m WPUSTY ULICZNE Z RUSZTEM –62 szt.

Poz. 37 d.8 - Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr.160 mm PRZYKANALIKI – 310 m

Rysunki dotyczące kanalizacji w ulicy Langiewicza oraz na parkingu nie są ze sobą spójne.

Występują rozbieżności między rysunkami:

- 1/5 – kanalizacja deszczowa plan sytuacyjny a 2/5 – kanalizacja deszczowa profil podłużny kanału deszczowego w ulicy Langiewicza

- 1/5 – kanalizacja deszczowa plan sytuacyjny a 4/5 - kanalizacja deszczowa profil podłużny kanału deszczowego na parkingu przy ul. Langiewicza

- 1/5 – kanalizacja deszczowa plan sytuacyjny a 3/5 – kanalizacja deszczowa profil podłużny przykanalików od wpustów w ulicy Langiewicza

- 1/5 – kanalizacja deszczowa plan sytuacyjny a 5/5 kanalizacja deszczowa profil podłużny przykanalików od wpustów na parkingu przy ulicy Langiewicza

2. Proszę o doprecyzowanie czy w zakres w/w zadania wchodzi wykonanie parkingu przy ulicy Langiewicza? To jest robót związanych z budową kanalizacji, oświetleniem, konstrukcją parkingu wraz z malowaniem miejsc parkingowych.

Odpowiedz:

W sprawie różnic pomiędzy załączonymi przedmiarami robót a częścią rysunkową, Zamawiający informuje, że podstawą wyceny jest opracowana dokumentacja projektowa natomiast przedmiary nie stanowią podstawy do wyceny prac budowlanych. Nie mniej jednak z uwagi na rozbieżności pomiędzy częścią opisową a rysunkową w załączeniu Zamawiający przedstawia poprawione  rysunki techniczne, opis i przedmiar robót (zał. Dokumentacja kanalizacja deszczowa poprawiona)

PREZYDENT MIASTA

/-/ Konrad Krönig