Załącznik nr 2 do umowy nr ……………….

z dnia ………………………………….

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH

# W SEZONIE 2022/2023

| Stan - dard | Opis warunków ruchu na jezdni | Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk |
| --- | --- | --- |
|  |  | śnieg | śliskość zimowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na całej długości | luźny – 4 godz. błoto – 6 godz. zajeżdżony - występuje ( cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) | gołoledź – 3 godz. szron – 3 godz. - szadź – 3 godz. pośniegowa – 4 godz. lodowica – 4 godz. |
| II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na całej długości | luźny – 6 godz. błoto - 8 godz. zajeżdżony - występuje | gołoledź – 5 godz. szron – 5 godz. szadź –5 godz. pośniegowa – 6 godz. lodowica – 5 godz. |