SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opracowanie  koncepcji zadania „Budowa ul. Łąkowej" (od ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej).

- Zakres opracowania obejmuje: branże drogową, przekładkę kolizji istniejącej infrastruktury technicznej. Opracowanie ma nawiązywać do „Projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinki granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku-Kamiennej”.

- Proponowane rozwiązania budowy ul. Łąkowej powinny spełniać wymagania określone                                  w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. (Dz.U.2016.0.124 tj.) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Koncepcję należy przygotować uwzględniając późniejszy tryb opracowania dokumentacji projektowej  w oparciu o Ustawę z dn. 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania                              i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566, tj.), ze względu na usytuowanie ul. Łąkowej na działkach w części nie będących własnością Gminy Skarżysko-Kamienna.

- Koncepcja powinna  zawierać: analizę istniejącego i projektowanego ruchu drogowego, plan  sytuacyjny (skala 1:500) oraz rozwiązanie wysokościowe w tym przekroje podłużne, przekroje konstrukcyjne, analizę wariantów rozwiązań, propozycję stałej organizacji ruchu, rozwiązanie obsługi komunikacyjnej terenów przyległych w otoczeniu projektowanej drogi oraz winna obejmować inne zagadnienia mogące mieć wpływ na projektowane rozwiązanie. Ponadto należy zaaranżować brakujące uzbrojenie na w/w ulicy (rezerwa terenu) oraz pokazać rozwiązania przebudowy kolidujących urządzeń obcych.

- Ponadto koncepcja winna zawierać;

- propozycję nowej linii rozgraniczającej pas drogowy, wykaz działek podlegających podziałowi;

- analizę ekonomiczną projektowanych rozwiązań wariantowych oraz wskazanie najkorzystniejszego rozwiązania wraz z uzasadnieniem.

- Projektant winien odnieść się do istniejącego stanu zagospodarowania, projektowanego zagospodarowania, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego m. Skarżysko-Kamienna, uwarunkowań środowiskowych, wytycznych, opinii, stanowisk i uzgodnień lub zaproponować inny tryb wyboru postępowania. Pozostałe  parametry projektowe i warunki  Zamawiający ustali na etapie opracowania koncepcji. Koncepcja winna być wykonana  w oparciu         o obowiązujące przepisy prawne   i przedstawiona w fazie wstępnej i ostatecznej do akceptacji przez  Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej. Przed ostateczną akceptacją, koncepcja winna być uzgodniona z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

- Koncepcję należy opracować w 3-ech egzemplarzach w formie  papierowej w  teczkach                       z opisem  oraz  w 2 egz. na nośniku  (płyty CD).

- Termin opracowania Koncepcji – 3 miesiące od daty podpisania umowy.

- Oferta cenowa winna uwzględniać koszty map, uzgodnień, opinii, opracowań geologicznych, geodezyjnych (o ile będą niezbędne dla kompletności dokumentacji)  oraz  wszystkich innych czynności służących do  jej opracowania.