SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki”

I.    Dokumentacja  projektowa  winna  zawierać  w  szczególności  następujące   opracowania:

- projekt budowlany i wykonawczy

- przedmiary robót  (wraz ze szczegółowymi wyliczeniami ilości robót),    kosztorysy  ofertowe

oraz    kosztorysy  inwestorskie    dla  wszystkich  robót  objętych  dokumentacją     (kosztorysy

inwestorskie opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                                   18. 05. 2004  r. w  sprawie  metod   i    podstaw   sporządzania   kosztorysu   inwestorskiego),

-  szczegółowe specyfikacje techniczne robót,

-  dokumentację geotechniczną (w tym z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej),

-  wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji

Dokumentacja  winna  zawierać  plan  sytuacyjny  w skali 1:500,   rozwiązania  wysokościowe,

przekroje  poprzeczne,  przekroje podłużne,  szczegóły  konstrukcyjne oraz  winna  obejmować

inne  zagadnienia  mogące  mieć  wpływ na  projektowane  rozwiązanie.

II.    Lokalizacja przedmiotu zamówienia na działkach nr ewid. 80/1, 80/2 i 109/16 ark. 7 obręb 0003 Place.

III.  Opracowanie projektowe powinno uwzględniać oświetlenie oraz odwodnienie parkingu.

IV .  W ramach zamówienia należy opracować mapy dla celów projektowych wraz z niwelacją terenu, wykonać projekty wykonawcze oraz inne prace i opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i umożliwiające wykonywanie robót budowlanych. Dokumentacja winna spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego. Projekt winien  być  wykonany  w oparciu  o obowiązujące przepisy prawne i  przedstawiony w fazie wstępnej i ostatecznej do akceptacji przez Zamawiającego.

V.  Projekt należy opracować w 6-ciu egzemplarzach w formie  papierowej w  teczkach                       z opisem  oraz  w 2 egz. na nośniku  CD-ROM. Kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe, przedmiary robót, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne i inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji w 2 egzemplarzach.

Projektant przygotuje wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz                         z załącznikami oraz wniosek o pozwolenie na budowę.

VI.     Termin realizacji umowy związany z  opracowaniem dokumentacji:

a) termin rozpoczęcia realizacji prac projektowych - równoznaczny z datą podpisania

niniejszej Umowy.

c) termin opracowania dokumentacji projektowej  równoznaczny z zakończeniem

wszystkich prac objętych zamówieniem i przekazaniem jej Zamawiającemu – 30 październik 2020r.

VII.   Oferta cenowa winna uwzględniać koszty map geodezyjnych, pomiarów geodezyjnych, uzgodnień, opinii, opracowań geologicznych, geodezyjnych (o ile będą niezbędne dla  kompletności dokumentacji)  oraz  wszystkich innych czynności służących do  jej opracowania.

VIII. Projekty oraz działania dotyczące niniejszego zadania winny spełniać w szczególności wymagania określone w następujących przepisach:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r. poz.1202, ze zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.725, z późn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 2533, z późn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018, poz. 2322, z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986, z późn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((Dz. U. z 2018 r. poz.1945, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn zm.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.).